ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 1.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Генеральный директор						А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2012 г.

РАЗРАБОТЧИК:

Лаборатория

ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами»

Ответственные исполнители:

Руководитель работы     		                             	___________________ А.С. Гурьнев

Редакция и оформление

Начальник информационно-аналитического отдела  	___________________ В.Е. Иванова

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Том | Организация-разработчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о научно-технической продукции Характеристика объекта и природно-климатические условия Существующее состояние санитарной очистки Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки территории МО Красноборское городское поселение Пути решения проблем в сфере санитарной очистки территории МО Красноборское городское поселение | 1 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 2 | Предлагаемая организация сбора и удаления отходов Благоустройство территории МО Красноборское городское поселение Организация работ по летней и зимней уборке ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 2 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 3 | Приложения | 3 | ООО НПО «ЦБОО» |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	5

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	9

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	10

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	13

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	13

1.2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21

1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	22

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ	32

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ	38

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	38

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ	38

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	47

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов	47

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов	50

2.3.3. Оценка затрат функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов	57

2.3.3.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов	57

2.3.3.2. Расчет затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твердых бытовых отходов	61

2.3.3.3. Расчет затрат, связанных с операциями по вывозу твердых бытовых отходов	62

2.3.3.5. Заключение по формированию тарифа	65

2.3.4. Система утилизации и размещения отходов	66

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	67

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	68

# РЕФЕРАТ

Ключевые слова. Ресурсоэнергосбережение, твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО), нормы накопления отходов, мусоровозы, контейнеры, контейнерная площадка, станция сортировки отходов, зимняя механизированная уборка, летняя механизированная уборка, зимняя ручная уборка, летняя ручная уборка, рабочие комплексной уборки, рабочие  зеленого хозяйства.

В отчете произведен анализ существующего положения по санитарной очистке Красноборского городского поселения. В работе представлены основные положения по разработанной схеме санитарной очистки территории МО Красноборское городское поселение.

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Научно-исследовательская работа «Генеральная схема санитарной очистки территории городских и сельских поселений» - является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.

Данная работа является составной частью комплексной схемы санитарной очистки территории Ленинградской области.

# СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001).

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). Также захоронение отходов – это размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001).

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 01-11/29-2002.

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов потребления (твердые бытовые и приравненные к ним).

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Отходы производства и потребления – отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001).

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001).

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)").

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами ГОСТ 30772-2001).

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [17]

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).

Прочие термины и определения

Городское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке ПРИКАЗ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008).

Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, канализацией.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

ЭОТ – экономически обоснованный тариф.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема санитарной очистки МО Красноборское городское поселение разработана в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в городе.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.

Генеральная схема очистки содержит:

- общие сведения о муниципальном образовании и природно-климатические условия;

- материалы по существующему состоянию и развитию муниципального образования на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

- графическую часть и основные положения схемы.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и  удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки. Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана города на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10 - 15 лет.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

- Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

- Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, местными органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления.

- Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-095.

- При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов.

- Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ СХЕМЫ

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

В разделе приводят материалы по местоположению муниципального образования и его отдельных населенных пунктов, их административному и промышленно-экономическому значению,  структуре территории и административному делению муниципального образования, расчленению территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие муниципального образования на перспективу

В разделе приводят данные по благоустройству населенных пунктов поселения как объектов очистки:

Существующую и расчетную численность населения муниципального образования, в том числе по населенным пунктам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, Центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами социально-бытовой и культурной инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.);

Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы централизованной канализации населенных пунктов и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

В разделе приводят данные и анализ материалов характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые бытовые отходы

Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложений по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления (применяемые на территории муниципального образования).

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует, по возможности, предусматривать по централизованной планово-регулярной системе. Возможна организация межпоселенческого сотрудничества в данной области.

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия, развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке покрытий (улиц, тротуаров, площадей и пр.) в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты  территорий населенных пунктов.

Транспортно-производственные базы

При разработке генеральной схемы очистки должны решаться вопросы количества производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества спецмашин по очередям действия схемы.

Количество прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативные машины, автобусы, топливо - заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов.

Размещение новых баз следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах.

Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной.

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Красноборское городское поселение – крупное муниципальное образование, входящее в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области. Территорию поселения образуют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: Красный Бор, Мишкино, Поркузи, Феклистово, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Г.п. Красный Бор находится в пригородной зоне г. Санкт-Петербурга, расположен в 34 км от областного центра г. Санкт-Петербурга и 16 км от  районного г. Тосно. Территорию поселения пересекают железная и автомобильные дороги, связывающие две столицы Москву с Санкт-Петербургом; проходят две ветки газопровода, нефтепровод, линии электропередач, Невский водовод.

Местоположение Красноборского городского поселения на территории Тосненского района представлено на рисунке 1.

Рис.1. Местоположение Красноборского городского поселения

История создания поселения напрямую связана с градообразующими организациями и предприятиями (РЦ-11), расположенными в поселении.

Красный Бор – привлекателен с точки зрения градостроительства, развития производственной и социальной сферы, окружающей природной среды, близости к мегаполису и линиям массовых перевозок, относительно безопасных условий проживания.

Экономика поселения. Экономика неразрывно связана с деятельностью действующих на территории поселения предприятий и организаций, характеризуется стабильным развитием производственного потенциала: ЗАО «Фискарс Брэнд Рус», ООО «Тосненский трубный завод», ЛПДС «Красный Бор», Радиоцентр-11. Стабильно функционируют предприятия малого бизнеса, автосервиса и строительства. Сохраняется положительная динамика роста товарооборота торговли и общественного питания.

В настоящее время, определяющими сферами экономической деятельности, обеспечивающими занятость населения и основные доходы бюджета, являются:

- промышленность;

-торговля.

Значительная часть населения ездит на работу в г. Санкт- Петербург и г. Тосно.

Всего в поселении зарегистрировано 28 предприятий и организаций и 21 предприниматель.

Промышленные отходы 1-2 -го классов опасности не только Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, но и ряда регионов Северо-Запада захораниваются на полигоне «Красный Бор». За период эксплуатации полигон принял 1,8 млн. т отходов. В 2007 году от Ленинградской области на полигон поступило промышленных отходов 1 класса опасности – 17,7 т; 2-3 классов опасности – 891,975 т; 4-5 классов опасности – 411,778 т. От предприятий Тосненского муниципального района поступления отходов 1 класса опасности отсутствовали, 2-3 класса опасности принято 500,710 т, 4-5 классов опасности – 245,310 т. Более 62 % отходов 1 класса, образующихся в Ленинградской области, хранится на предприятиях Тосненского муниципального района.

Таким образом, основная доля токсичных промышленных отходов поступающих на полигон «Красный Бор» поступают с предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Таблица 1.1.

Перечень действующих предприятий Красноборского городского поселения

| Наименование предприятия | Вид хозяйственной деятельности | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| ЗАО "Фискарс Бранд Рус" | Производство садового инвентаря, посуды и прочие потребительские товары | г.п. Красный Бор |
| ООО "СМУ-171" | Производственная база строительно-монтажных работ | г.п. Красный Бор |
| ООО "Атлант Строй Сервис" | Производственная база строительно-монтажных работ | г.п. Красный Бор |
| ОАО "Петербург транс-нефтепродукт" ЛПДС "Красный Бор" | Транспортировка светлых нефтепродуктов | г.п. Красный Бор |
| ГУПП "Полигон "Красный Бор" | Прием, обезвреживание и захоронение промышленных токсичных отходов | г.п. Красный Бор |
| ОАО "Победа ЛСР" | Карьер кембрийских глин | г.п. Красный Бор |
| ООО "Элси" | Швейное производство | г.п. Красный Бор |
| ООО "Малахит" | Деревообрабатывающее производство | г.п. Красный Бор, мкр.Марковка |
| ООО "Авто Балт Сервис Плюс" | Стоянка грузового автотранспорта | г.п. Красный Бор |
| ООО "Фининвест" | Стоянка грузового автотранспорта | г.п. Красный Бор |
| ООО "Арекс" | Ремонт автотранспортных средств | г.п. Красный Бор |
| ООО "Н.П.К.Ф.Ресурс" | Складская база | г.п. Красный Бор |
| ООО "Ярославна" | Автозаправочная станция | г.п. Красный Бор |
| ООО "Е-Пиим СПб" | Продовольственный магазин, производств мясной продукции, кафе "Дюна" (бывший ООО "Эфир") | г.п. Красный Бор |
| ООО "ЛОГАС" | Многотопливный заправочный комплекс на автодороге "Россия" | г.п. Красный Бор |
| ООО "Арис-Северо-Запад" | Автозаправочная станция | г.п. Красный Бор |

Таблица 1.2.

Перечень предприятий, размещаемых на территории Западной производственно-складской зоны "Красноборская" в период первой очереди освоения

| Наименование организации | Вид хозяйственной деятельности на перспективу | Площадь земельного участка, га | Число занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие предприятия |
| ООО "ЛОГАС" | Многотопливный заправочный комплекс на автодороге "Россия" | 2,4 | 5 |
| ООО "АвтоБалтСервисПлюс" | Стоянка грузового автотранспорта | 4 | 10 |
| ООО "Арис-Северо-Запад" | Автозаправочная станция | 2,18 | 5 |
| Вновь размещаемые предприятия |
| ООО «Сотранс Сити» | Логистический центр | 21,3 | 920 |
|  | Логистический производственный комплекс | 5,7 | 350 |
| СП ЗАО «Мегаполис» | Предприятие по оцинковке металлоконструкций | 5,7 | 368 |
| ООО "Энерго" | Логистический центр | 5,3 | 182 |
| ООО "Стан" | Складской комплекс по хранению и переработке грузов промышленной продукции | 4,33 | 75 |
| ООО "КамСПб" | Торгово-сервисный центр по продаже и обслуживания автомобилей КАМАЗ | 5,93 | 94 |
| ООО "Сотранс Сити" | Комплекс по обслуживанию и продаже грузовых автомобилей | 24,36 | 800 |
| ОАО «Теплорегион» | Производство трубчатых электронагревателей | 1,42 | 130 |
| ООО "Союз-Электро" | Предприятия по производству электро-щитового оборудования | 1,52 | 80 |
| Пожарное депо |  |  | 20 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  | 40 |
| Итого |  | 84,14 | 3079 |

На территории поселения функционирует государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор», которое предназначено для приема, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных отходов более чем 450 предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время на территории полигона строится экспериментальное предприятие по переработке и захоронению жидких промышленных токсичных отходов, что должно значительно повысить экологическую безопасность и, как следствие, имидж поселения.

Теплоснабжение объектов. Муниципальное предприятие ОАО "Тепловые сети” обслуживает 8,9 км внутриквартальных сетей теплоснабжения,  3 котельных. Эксплуатацию, ремонт сетей и оборудования на них осуществляет своими силами.

Электроснабжение. Техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения протяженностью 36 км и 496 светоточек осуществляет муниципальное предприятие “ЛОЭСК”.

Водоснабжение и канализация. Мощность водопроводов и водозаборов г.п. Красный Бор (тыс. м³/сутки) – 1,0;

Протяженность водопроводных сетей (км) – 28,1;

Количество воды, отпущенной всем потребителям за год (млн. м³/год) – 0,221;

Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) (л/сутки) – 99,0;

Сброс сточных вод (тыс. м³) – 182,0;

Мощность очистных сооружений на конец года (тыс. м³/сутки) – 0,7;

Протяженность канализационных сетей (км.) – 6,8.

Рис.2. Местоположение объектов системы канализации

Стоки г.п. Красный Бор собираются самотечными сетями в канализационную насосную станцию и по напорному канализационному коллектору отводятся на существующие канализационные очистные сооружения (КОС).

Сетями канализации охвачено 40% территории населенного пункта.

Канализационные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. Технологическая схема очистки стоков устарела и не может обеспечить современные требования по качеству очистки сточных вод. Территория (можно заменить на местоположение) сооружений находится на территории, принадлежащей Радиоцентру-11.

Эксплуатацией КОС, коллектора и канализационной насосной станции занимается ОАО «ЛОКС».

Производительность КНС – 4,0 тыс.м3/сут.

Проектная производительность КОС составляет 0,7 тыс.м3/сут, фактическая производительность – 2,0 тыс.м3/сут.

Отведение сточных вод всего – 137,0 тыс.м3/сут, в том числе:

- от населения – 119,9 тыс.м3/сут;

- от бюджетофинансируемых организаций – 7,4 тыс.м3/сут;

- от промышленных предприятий – 9,7 тыс.м3/сут.

Остальные населенные пункты, входящие в состав Красноборского городского поселения не имеют системы  централизованного водоотведения.

Трассировка канализационных сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. В связи с этим на прилагаемых графических материалах показаны только головные сооружения системы и трассировка основных магистралей.

Осадки сточных вод. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации, использующие биологические очистные сооружения, где образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, влажность которого составляет 96-98 %. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на человека в пересчете на сухое вещество).

Дорожное хозяйство и благоустройство территории. Согласно паспортным данным, общая площадь всех улиц, проездов, в поселении составляет 43,3 тыс. кв. метров. Общая площадь обслуживаемых ООО «Тепло» дорог ежемесячно составляет 2,6 тыс. кв. метров. В течение ряда лет из-за недостатка средств не производится капитальный ремонт покрытия дорог, что неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке и безопасности движения. Значительного ремонта требуют также дороги с ПГС покрытием и грунтовые.

Исходные данные по количеству населенных пунктов, численности населения, количеству предприятий и организаций предоставлены Администрацией МО Красноборское городское поселение (табл.1.3 и табл.1.4).

Таблица 1.3.

Населенные пункты МО Красноборское городское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов, га | Расстояние до админи-стративного центра, км | Численность постоянно проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО |
| 1 | Красный Бор | - | - | 1939 | 772 | 2323 | 5034 |
| 2 | Феклистово | 7,5 | 2 | - | - | 16 | 16 |
| 3 | Мишкино | 7,6 | 4 | - | - | 30 | 30 |
| 4 | Поркузи | 8,0 | 3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 5080 |

На территории поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположен крупный садоводческий массив «Поркузи» (СНТ «Акварель», «Тюльпан», «Поркузи-Д», «Заречье», «Поляны», «Мечта», «Озерки», «Поркузи», «Красноборец», «Красноборец-1»). Площадь садоводческого массива  составляет 3110000 м 2.

Таблица 1.4.

Исходные данные для разработки Генеральной схемы

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предприятия торговли |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 49840 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 436160 |
| - ларьки, палатки; | кв. м торговой площади | 702 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 1100 |
| - стационары всех типов | место | 30 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 80 |
| 3. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| - административные учреждения; | сотрудник | 8 |
| - банки; | сотрудник | 2 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы | сотрудник | 1 |
| - отделения связи. | сотрудник | 10 |
| 4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детские сады; | место | 117 |
| - школы; | учащийся | 250 |
| 5.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - библиотеки; | посещений в год/кв. м площади | -/140 |
| - церкви; | кв.м площади | 100 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 2 |
|  | посещений в год | - |
|  | кв. м площади | - |
| - предприятия общественного питания; | место | 160 |
|  | кв. м площади | - |
|  | посещений в год | - |
| - бани; | кв. м площади | - |
|  | посещений в год | 3744 |
| 7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - кладбища; | кв. м площади | 1000 |
| 8. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |
| - ж/д вокзалы | пассажир | 3000 |

- Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, канализация, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

- Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение, а также канализация.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ПАСПОРТА МО КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Таблица 1.5.

Предприятия и организации

| Наименование показателя | на 1 января отчетного года | на 1 января текущего года |
| --- | --- | --- |
| 1. Число организаций - всего | 71 | 78 |
| в том числе по формам собственности: |  |  |
| федеральная | 1 | 2 |
| собственность Ленинградской области | 1 | 1 |
| негосударственная - всего | 70 |  |
| в том числе: |  |  |
| муниципальная | 7 | 7 |
| частная | 55 | 56 |
| смешанная российская собственность | 1 | 1 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) | 3 | 46 |
| совместная российская и иностранная собственность |  |  |
| По видам экономической деятельности: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - всего | 3 | 3 |
| в том числе: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях |  | 3 |
| Обрабатывающие производства - всего |  | 6 |
| в том числе: |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 2 | 2 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 1 | 1 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1 |  |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2 | 2 |
| производство транспортных средств и оборудования | 1 | 1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - всего |  | 10 |
| в том числе: |  |  |
| торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 4 | 6 |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3 | 1 |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 | 3 |
| Транспорт и связь - всего | 14 | 19 |
| из них связь | 2 | 2 |
| Финансовая деятельность |  | 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12 | 19 |
| Образование | 2 | 2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 2 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - всего | 6 | 9 |
| удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |  | 1 |
| деятельность общественных организаций | 3 | 4 |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 2 | 2 |
| предоставление персональных услуг | 1 | 2 |
| 2. Малые и средние предприятия - всего | 5 | 32 |
| средние |  | 1 |
| малые - всего |  | 31 |
| из них микропредприятия |  | 25 |
| 3. Организации, находящиеся в муниципальной собственности и смешанной собственности с участием муниципальных образований, – всего |  | 7 |
| в том числе: |  |  |
| 3.1. Муниципальные унитарные предприятия – всего | 2 | 1 |
| 3.2. Муниципальные учреждения – всего |  | 5 |
| бюджетные | 2 | 5 |
| 3.3. Организации иных организационно-правовых форм |  | 1 |

Таблица 1.6.

Жилой фонд

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января текущего года |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 178,56 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс.кв.м | 2466,123,80 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс.кв.м | 73/54,76 |
| По формам собственности: |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 46,09 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 68/46,09 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 1104/46,09 |
| 1.3. Частный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 132,47 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 2466/123,80 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 5/8,67 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 140/8,67 |
| Из него: |  |  |
| 1.3.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | ед. | 821 |
| их площадь | тыс. кв. м | 39,75 |
| 1.3.2. Жилые дома | ед. | 2466 |
| их площадь | тыс. кв. м | 123,8 |
| 1.3.4. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах: |  |  |
| количество ТСЖ | ед. | 1 |
| количество МКД в составе ТСЖ | ед. | 1 |
| площадь МКД в составе ТСЖ | тыс. кв. м | 0,61 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м / чел. | 35,4 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  |  |
| в городской местности: |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 12,74 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 12,74 |
| отопления | тыс. кв. м | 22 |
| канализации | тыс. кв. м | 12,74 |
|  | чел. |  |
| 7. Квартиры коммунального заселения | тыс.кв. м/ | 1,04 |
|  | ед. | 24 |
| 8.Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 30 |
| горячего водоснабжения | % | 34 |
| теплоснабжения | % | 10 |
| водоотведения | % | 68,7 |
| газоснабжения | % | 3 |
| электроснабжения | % | 55 |

Таблица 1.7.

Образование

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января текущего года |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | городские | сельские |
| 1. Объекты детских дошкольных учреждений | ед. | 110 | 110 |  |
|  | число мест |  |  |  |
|  | к-во восп. | 105 | 105 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальные | ед. | 117 | 117 |  |
|  | число мест |  |  |  |
|  | к-во восп. | 105 | 105 |  |
| 2. Школы общеобразовательные | ед. | 1 | 1 |  |
|  | число мест | 960 | 960 |  |
|  | к-во учащ. | 193 | 193 |  |
| 3. Численность учителей в муниципальных дневных общеобразовательных школах на начало учебного года | чел. | 16 | 16 |  |

Таблица 1.8.

Здравоохранение

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января текущего года |
| --- | --- | --- |
|  |  | городские | сельские |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в составе больничных учреждений | число посещений в смену | 220 |  |
| 1.1. Муниципальные больничные учреждения здравоохранения | единиц | 1 |  |
| Число коек круглосуточного пребывания больных - всего | коек | 55 |  |
|  | коек на 10 000 населения | 105,47 |  |
| из них койки сестринского ухода | коек |  |  |
|  | коек на 10 000 населения |  |  |
| Число коек дневного пребывания больных (всех типов) - всего | коек | 16 |  |
|  | коек на 10 000 населения | 30,69 |  |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в составе муниципальных больничных учреждений | число посещений в смену | 220 |  |
| 3. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | число посещений в смену на 1000 населения | 42,19 |  |
| 5. Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (физические лица) - всего | человек на 10 000 населения | 117 |  |

Таблица 1.9.

Культура

| Наименование показателя | Единица измерения | На 1 января текущего года |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. в сельской местности |
| Количество библиотек системы Минкультуры России | ед. | 1 |  |
| всего читателей | чел. | 1194 |  |
| книжный фонд | млн. экз. | 13 744 |  |

## 1.2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Климат.

Климат района – переходный от континентального к морскому, характеризуется теплым дождливым летом и умеренно холодной зимой. Средняя многолетняя температура достигает зимой -6,1 - -8,8 градусов Цельсия, летом +14,4 – 17,9 градусов Цельсия. Минимальные температуры достигали -50 градусов (1939 г.). Продолжительность безморозного периода изменяется от 105 дней (1956 г.) до 182 дней (1950 г.). Первые заморозки отмечаются в сентябре – октябре, последние - в мае месяце. Среднегодовое количество осадков составляет 632 мм. На теплый период (апрель-октябрь) приходится до 70% осадков с максимумом в августе. Снеговой покров в среднем устанавливается в начале ноября, с колебаниями в отдельные годы от начала октября до середины декабря. Устойчивый снежный покров отмечается с начала декабря, наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале месяце. Среднее число дней со снежным покровом составляет 140 дней в году. Окончание таяния снега приходится на середину апреля, реже на конец марта. Промерзание почвы изменяется от 15 до 37 см.

Таблица 1.10.

Природно-климатические условия

| Показатель | Месяц |
| --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Средняя температура воздуха, С | -8,8 | -8,7 | -4,8 | 3,2 | 9,7 | 14,4 | 17,0 | 14,9 | 9,6 | 4,0 | -2,4 | -6,1 |
| Среднее количество осадков, мм | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 | 70 | 75 | 84 | 73 | 58 | 55 | 40 |
| Среднее число дней с осадками | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 17 | 26 | 22 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 9 |
| Начало осенних заморозков | Самый ранний – 27.08 Средний – 22.09 Поздний – 14.10 |
| Конец весенних заморозков | Ранний – 03.05 Средний – 08.05 Поздний – 17.06 |
| Число гололедов, среднее/мах | 2/6 | 2/6 | 1/2 | 0/2 |  |  |  |  |  | 0/2 | 1/3 | 2/8 |
| Средняя высота образовавшегося слоя снега в течении одного снегопада, среднее/мах | 7/18 | 7/17 | 6/19 | 5/18 | 0/5 |  |  |  |  | 4/14 | 8/20 | 8/22 |
| Направление господствующих ветров | ю, ю-з | ю | ю-з | ю | с | ю-з | с, ю-з | ю-з | ю-з | ю-з | ю | ю, ю-з |

## 1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1.11.

Перспективная численность населения Красноборского городского поселения по этапам реализации генерального плана развития, тыс.чел.

| Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| г.п. Красный Бор | 5,034 | 7,6 | 10 |
| д. Мишкино | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| д. Поркузи | 0 | 0 | 0 |
| д. Феклистово | 0,016 | 0,016 | 0,025 |
| Всего | 5,08 | 7,646 | 10,075 |

Существующая этажность застройки представлена в таблице 1.12.

Таблица 1.12.

Этажность застройки

| Общее количество жилых домов | 2370 |
| --- | --- |
| Менее 5 этажей | 2362 |
| 5-этажные | 8 |

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области является муниципальным образованием в соответствии с Законом Ленинградской области. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов:

г.п. Красный Бор, д. Мишкино, д. Поркузи. д. Феклистово, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. Красный Бор находится в пригородной зоне г.Санкт- Петербурга, расположен в 34 км. от областного центра г.Санкт- Петербурга и 16 км. от районного центра г.Тосно. Территорию поселения перерезают железная и автомобильная дороги, связывающие две столицы Москву с Санкт- Петербургом; проходят две ветки газопровода, нефтепровод, линии электропередач, Невский водовод.

По данным переписи 2010 года в Красном Бору официально зарегистрированы 5400 человек, по данным органов внутренних дел и медицинского страхования в поселении в летний период проживает до 15 тыс. человек, что составляет около одного процента численности населения Ленинградской области.

Численность занятых в экономике составляет 2,6 тыс. человек, что составляет порядка 1,3% от численности занятых в экономике Ленинградской области.

История создания поселения напрямую связана с градообразующими организациями и предприятиями (РЦ-11), расположенными в поселении.

Красный Бор – привлекателен с точки зрения градостроительства, развития производственной и социальной сферы,  окружающей природной среды, близости к мегаполису и линиям массовых перевозок, относительно безопасных условий проживания.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2006 г. № 323 на территории Красноборского городского поселения включена в перечень стратегически важных для Ленинградской области зон для создания промышленной зоны «Красноборская» площадью 270 га.

Экономика поселения. Экономика неразрывно связана с деятельностью действующих на территории поселения предприятий и организаций и характеризуется стабильным развитием производственного потенциала: ЗАО «ФискарсБрандРус», ООО «СМУ-171», ЛПДС «Красный Бор», Радиоцентр-11, где сохраняется численность работников, работники имеют достойную зарплату. Предприятия являются надежными плательщиками налогов в местный бюджет.

Стабильно функционируют предприятия малого бизнеса, автосервиса и строительства. Сохраняется положительная динамика   роста товарооборота   торговли и общественного питания.

В настоящее время, определяющими сферами экономической деятельности, обеспечивающими занятость населения и основные доходы бюджета, являются:

- промышленность;

-торговля.

Значительная часть населения ездит на работу в Санкт- Петербург, в г. Колпино и г.Тосно.

Всего в поселении зарегистрировано 28 предприятий и организаций и 16 предпринимателей.

Услуги сбербанка оказываются в филиале № 1897/0918, где осуществляется выдача заработной платы, приём коммунальных платежей, оплата кредитов, принимаются вклады от населения.

Уровень безработицы. Численность официально зарегистрированных безработных составляет 14 человек, и по прогнозу будет на таком же уровне до 2012 г.

Жилой фонд. Общая площадь жилого фонда  составляет около 55 тыс.кв.м, в собственности граждан 40,84 тыс.кв.м., в 2010 году приватизировано 28 квартир и 2 комнаты, общей площадью 1549,80 кв.м. По данным за 2010 год средняя обеспеченность жильем на 1 чел. – 9,5 кв.метров.

Таблица 1.13.

Номенклатура и емкость объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок по Красноборскому городскому поселению

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Воспитание, образование |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 380 | 520 |
| Общеобразовательные школы | мест | 85 | 648 | 852 |
| Внешкольные учреждения (станции юных техников, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, компьютерные залы и т.п.) | мест | 10% детей школьного возраста | 109 | 144 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больница (взрослая и детская) | коек | 13,47 | 103 | 135 |
| Поликлиника (взрослая и детская) | посещение в день | 18,15 | 139 | 182 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс. чел. | 2 | 3 |
| Детская молочная кухня | порций | 4 порции в сут. на 1 ребенка до года | 458 | 602 |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |
| Центр (отделение) социальной помощи на дому | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | тыс.м² площади пола | 3,5 на 10000 чел. | 2,7 | 3,5 |
| Плоскостные сооружения | тыс.м² общей площади | 19,5 на 10000 чел. | 14,9 | 19,6 |
| Бассейн крытый | м² зеркала воды | 750 на 10000 чел. | 573 | 753 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |
| Дом культуры (культурно-досуговый центр) | мест | 80 | 610 | 803 |
| Кинотеатры | мест | 25 | 191 | 251 |
| Библиотеки | тыс.томов/ чит.мест | 4-5/ 2-4 | 30,6/ 15 | 40,2/ 20 |
| Молодежная политика |  |  |  |  |
| Центр современной молодежной культуры | м2 | 25 | 190 | 250 |
| Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные и непродовольственные | м² торговой площади | 486,6 | 3715 | 4885 |
| Рыночный комплекс (крытый рынок) | м² торговой площади | 30 | 229 | 301 |
| Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | мест | 40 | 305 | 402 |
| Коммунальное обслуживание |  |  |  |  |
| Баня | мест | 5-7 | 38 | 50 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9-7 | 69 | 90 |
| Прачечная | кг белья в смену | 110-40 | 840 | 1104 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4-1,2 | 31 | 40 |
| Гостиницы | мест | 6 | 46 | 60 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 |
| Отделения банков | объект | 0,5 на 1тыс. чел. | 4 | 5 |

Таблица 1.14.

Показатели жилой застройки по отдельным участкам нового строительства (принятый вариант)

| Тип застройки | Площадь участка | Плотность застройки | Общая площадь жилого фонда | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % |  | м2 | % | чел. | % |
| Многоэтажная и среднеэтажная квартирного типа (5 и более этажей) | 2,98 |  | 4800 | 14304 |  | 572 |  |
| Всего | 2,98 | 2 |  | 14304 | 6 | 572 | 8 |
| малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 2,98 |  | 3200 | 9536 |  | 381 |  |
| малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 7,57 |  | 3200 | 24224 |  | 969 |  |
| малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 12,39 |  | 3000 | 37170 |  | 1487 |  |
| Всего | 22,94 | 16 |  | 70930 | 29 | 2837 | 39 |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 28,26 |  | 2000 | 56520 |  | 1615 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,13 |  | 2500 | 325 |  | 8 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,19 |  | 2500 | 475 |  | 12 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,22 |  | 2500 | 550 |  | 14 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 1,09 |  | 2500 | 2725 |  | 78 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 1,48 |  | 2500 | 3700 |  | 106 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 3,2 |  | 2500 | 8000 |  | 229 |  |
| Всего | 34,57 | 24 |  | 72295 | 30 | 2061 | 28 |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,43 |  | 1000 | 430 |  | 10 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,25 |  | 1000 | 250 |  | 6 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 35,81 |  | 1000 | 35810 |  | 796 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,7 |  | 1000 | 1700 |  | 38 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,18 |  | 1000 | 180 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,95 |  | 1000 | 1950 |  | 43 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,64 |  | 1000 | 640 |  | 14 |  |
| Индивидуальная с участками до 3этажей+школа | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,06 |  | 1000 | 60 |  | 1 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 4,17 |  | 1000 | 4170 |  | 93 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,51 |  | 1000 | 1510 |  | 34 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,04 |  | 1000 | 1040 |  | 23 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,2 |  | 1000 | 200 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,2 |  | 1000 | 200 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,4 |  | 1000 | 400 |  | 9 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 22 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 14 |  | 1000 | 14000 |  | 311 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 18,5 |  | 1000 | 18500 |  | 411 |  |
| Всего | 83,84 | 58 |  | 83840 | 35 | 1863 | 25 |
| Итого по поселению | 144,33 | 100 |  | 241369 | 100 | 7333 | 100 |

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Основными направлениями социально-экономического развития Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период 2011- 2013 годы являются:

- создание и развитие Западной промышленно- складской зоны;

- развитие системы поддержки инновационной деятельности;

- развитие и реализация рекреационного потенциала;

- развитие социальной, инженерной, инновационной, транспортной и иных инфраструктур;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- развитие систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения;

- развитие системы кадрового обеспечения промышленно-складской зоны;

- рациональное природопользование и обеспечение защиты окружающей природной среды;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основными источниками финансирования являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет Красноборского городского поселения;

- инвесторов.

Объемы финансирования мероприятий определяются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей соответствующих бюджетов, результатов выполнения и с учетом значимости программных мероприятий.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ  КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   на  2011-2013 годы:

1. Улучшение хозяйственного (инвестиционно-предпринимательского) климата

Освоение промышленных зон на территории Красноборского городского поселенИя

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка Проекта планировки территории первой очереди промышленной зоны «Красноборская» | 2011 | Администрация Красноборского г.п. | ООО «Агентство регионального развития» СП ЗАО «Амира». Администрация Красноборского г.п. |  |
| Разработка единой санитарно-защитной зоны первой очереди «Красноборская» | 2011-2012 | Инвесторы Администрация Красноборского г.п. |  | Х |

2. Развитие машиностроительного комплекса

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство по изготовлению трубчатых электронагревателей на территории первой очереди г.п. Красный Бор | 2011-2013 | ООО «Тепло-Регион» |  | 170000,0 |
| Организация производства по изготовлению электрощитового оборудования на территории первой очереди г.п. Красный Бор. | 2011-2013 | ООО «Союз-Электро» |  | 200000,0 |

3. Содействие формированию и  развитию транспортно-логистического кластера в Красноборском г.п.

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт подъезда к ст. Поповка от а\д «Ям- Ижора –Никольское» протяженностью 1,4 км. | 2011-2012 | Комитет по дорожному хозяйству и транспорту ЛО |  | Х |
| Расширение дороги ул. Промышленная г.п. Красный Бор | 2012-2013 | Инвесторы первой очереди промышленной зоны «Красноборская» |  |  |
| Пешеходный переход (мост) на железнодорожной станции г.п. Красный Бор | 2012-2013 | ОАО «РЖД» |  |  |
| Благоустройство внутридворовой территории в мкр. «РЦ-11» | 2011 | Администрация Красноборского г.п. |  | 4200,0 |
| Ремонт в песчано-гравийном покрытии Первой и Второй дороги в г.п. Красный Бор | 2012 | Администрация Красноборского г.п. |  | 5200,0 |
| Ремонт в песчано-гравийном покрытии :3-я Дорога, 4-я Дорога | 2013 | Администрация Красноборского г.п. |  | 5200,0 |
| Строительство автобусной остановки в мкр. «Марковка» | 2011-2012 | ГУ «Ленавтодор» |  | Х |

4. Создание транспортно-логистических  комплексов

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство складского логистического комплекса на территории первой очерели промышленной зоны «Красноборская» | 2011-2013 | ООО «Стан» |  | Х |
| Строительство современного складского комплекса на территории первой очереди промышленной зоны «Красноборская» | 2011-2013 | ООО «Энерго» |  | Х |
| Строительство логистического комплекса на территории второй очереди промышленной зоны «Красноборская» | 2011-2013 | ООО «Оптим Логистикс ЛО» |  | 350000,0 |

5. Содействие  развитию     объектов придорожного  сервиса, создание  объектов обслуживающих перевозки грузов  и автомобилей

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство АЗС на территории г.п. Красный Бор | 2011-2012 | ООО «Титан» |  | Х |
| Расширение площадей АЗС (строительство станции технического обслуживания грузовых автомобилей на 5 боксов с мойкой) | 2011-2012 | ООО «Арис Северо-Запад» |  | 15000,0 |
| Строительство АЗС на 25 машино-мест в г.п. Красный Бор | 2011-2013 | ООО «Арис Северо-Запад» |  | 250000,0 |
| Строительство фирменного сервисного центра «КАМАЗ» для обслуживания автотехники «КАМАЗ» | 2011-2012 | ООО «КамСПб» |  | 1500000,0 |
| Ввод в эксплуатацию предприятия по международным и междугородним перевозкам и сервисному обслуживанию автомобилей | 2011 | ООО «Сотранс Сити» |  | 1500000,0 |

Жилищное строительство

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование 4-х земельных участков в мкр. «Марковка» для предоставления гражданам на бесплатной основе под ИЖС. | 2011 | Администрация Красноборского г.п. |  |  |
| Формирование 4-х земельных участков в г.п. Красный Бор для предоставления гражданам под ИЖС на аукционе | 2011 | Администрация Красноборского г.п. |  | Аукцион |

Развитие потребительского рынка

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовить предложения по размещению объектов потребительского рынка: торговли и бытового обслуживания на территории г.п. Красный Бор | 2011 | Администрация Красноборского городского поселения; Комитет экономического развития |  |  |
| Строительство кафе в г.п. Красный Бор | 2012-2013 | ООО «Арис-северо-запад» |  |  |

Улучшение социального климата

Здравоохранение

Оптимизация сети лечебно-профилактических учреждений района в целях повышения доступности различных видов медицинской помощи

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли Красноборской врачебной амбулатории | 2012-2013 | МУЗ «Тосненская ЦРБ»; |  | Х |

ОБРАЗОВАНИЕ

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на проведение капитального ремонта спортивной площадки СОШ «Красноборская» | 2012-2013 | Комитет образования; Администрация Красноборского г.п. |  |  |

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство футбольного поля на территории г.п. Красный Бор (ул. Комсомольская) | 2011-2012 | Администрация Красноборского городского поселения |  | Х |

КУЛЬТУРА

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на строительство ДК | 2011-2013 | Администрация Красноборского городского поселения |  | Х |

Жилищно-коммунальное хозяйство

Модернизация коммунальной инфраструктуры в поселениях (электро-, тепло-, водоснабжения), способствование газификации и телефонизации Красноборского городского поселения

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод котельной №2 со щепы на газ г.п. Красный Бор | 2011 | Администрация Красноброского городского поселения | ОАО «Тепловые сети» | 16 000,0 |
| Перекладка тепловых сетей с улучшенными изоляционными свойствами на территории г.п. Красный Бор по ул. Калинина, ул.дубровского и ул. Культуры | 2011-2014 | ОАО «Тепловые сети» Администрация Красноброского городского поселения | ОАО «Тепловые сети» | 11000,0 |
| Строительство 2-х ТП в г. п. Красный Бор | 2011-2012 | ОАО «ЛОЭСК» Администрация Красноброского городского поселения |  | Х |
| Строительство водопроводных сетей от Невского водовода до отдаленных микрорайонов г.п. Красный Бор | 2011-2012 | Филиал ОАО «ЛОКС» «Тосненский водоконал» Администрация Красноброского городского поселения |  | Х |
| Прочистка дренажных канав в г.п. Красный Бор. | 2011 | Филиал ОАО «ЛОКС» «Тосненский водоконал Администрация Красноброского городского поселения |  | Х |
| Разработка ПСД по строительству водопроводных сетей на территории частного сектора г.п.Красный Бор | 2011 - 2012 | Администрация Красноброского городского поселения Средства граждан |  | Х |
| Замена устаревших ТП в количестве 4 шт. в г.п. Красный Бор | 2011-2012 | ООО «Тепло» Администрация Красноброского городского поселения |  | Х |
| Строительство ПТС 110/10 КВт г.п. Красный Бор (на территории промышленной зоны «Красноборская») | 2011-2013 | Инвесторы Администрация Красноброского городского поселения | Подрядная организация | Х |
| Строительство газораспределительной сети в мкр ул. «Бадаевская», и ул. «Полет» г.п. Красный Бор | 2011- | Администрация Красноборского городского поселения | ОАО «Леноблгаз» | Х |
| Разработка ПСД распределительных газопроводов и газопроводов-вводов:: Микрорайон ул. с 1-й по 11 дороги, ул.Калинина, 1-я, 2-я Красная дороги, Красноборский проспект, проспект Карла Маркса, Большой проспект – 415 домов, Микрорайон ул.Культуры, ул.Малая Новая, ул.Колпинская, ул.Детскосельская, ул.Дубровского, Дубровский проезд, ул.1-я Новая – 43 дома Микрорайон ул.Горская, ул.Воскова, ул..Калинина, ул.Народная – 83 дома. | 2011 | Администрация Красноборского городского поселения | ОАО «Леноблгаз» |  |
| Строительство газопроводов-вводов к жилым домам мкр ул. «Бадаевская», и ул. «Полет» г.п. Красный Бор (113 жилых домов) | 20112012 | Администрация Красноборского городского поселения | ОАО «Леноблгаз» | 4500,0 |

Создание условий для модернизации и введения новых канализационно-очистных сооружений (КОС) и канализационных систем

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД системы канализации и КОС в г.п. Красный Бор | 2012 | Филиал ОАО «ЛОКС» «Тосненский Водоканал»; Администрация Красноборского г.п. |  | Х |

Проведение мероприятий в сфере обращения с отходами

| Наименование направлений и мероприятий | Сроки реализации мероприятия, начало-окончание, год | Заказчик | Ответственные исполнители | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация генеральной схемы санитарной очистки г.п. Красный Бор | 2011-2012 | Администрация Красноборского г.п. |  | Х |
| Оптимизация схемы вывоза ТБО на территории г.п. Красный Бор | 2011-2012 | Администрация Красноборского г.п. |  | Х |

## АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Основные экологические проблемы территории Тосненского муниципального района Ленинградской области и, в частности, Красноборского городского поселения  связаны с загрязнением почв тяжелыми металлами в ореоле влияния г. Санкт-Петербурга, транспортных магистралей; деградацией почв земель сельскохозяйственного назначения; загрязнением поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна в промышленных зонах; использованием недр; наличием зон высокой радоноопасности. Основным источником негативного воздействия на окружающую среду является СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор». Предприятие осуществляет утилизацию, складирование, перемещение, захоронение и уничтожение токсичных отходов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Правительством Российской Федерации разработана и принята Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», в рамках которой отражены действия по обеспечению безопасности опасных производственных объектов, к числу которых относится и полигон «Красный Бор». Значимость этого объекта подтверждается рядом правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, а также Конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря.

Согласно заключению Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), объединяющей девять стран, расположенных по берегам Балтийского моря: Россию, Германию, Данию, Финляндию, Швецию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, в России существует 18 «горячих точек» расположенных в зоне водосборного бассейна Балтийского моря, при этом шесть объектов расположены в Санкт-Петербурге, три - в Ленинградской области, остальные - в Калининградской области. В Красноборском городском поселении расположена «горячая точка» полигон токсичных отходов «Красный Бор», представляющий опасность для экологического состояния Балтийского моря. Поверхностный сток с территории полигона направлен в реки Ижора и Тосна, притоки р. Невы.

В целях улучшения экологической обстановки принято решение  о строительстве завода по переработке опасных отходов на полигоне «Красный Бор» и проведение рекультивации территории полигона.

#### Таблица 1.15.

#### Перечень предприятий-загрязнителей и санитарно-защитные зоны

| Наименование предприятия | Расположение | Нормативный размер СЗЗ, м | Расстояние до ближайшей жилой застройки и др. объектов, м | Размеры СЗЗ по проекту, (расчетные или установленные), м | Количество населения, проживающих в границах СЗЗ, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс опасности |
| Полигон «Красный Бор» | Красноборское городское поселение | 3000 м (согласно СанПин 3183-84) | 800 | 3000 м, установленная, от 09. 12. 2003. | 2098 |
| III класс опасности |
| ЛПДС «Красный Бор» | Красноборское городское поселение | Разд. 7.1.13, табл. 7.1.2, 300 м | 4000 | (Не требуется, входит в состав проекта СЗЗ ЛПДС) |  |
| КОС г.п. Красный Бор | г.п. Красный Бор | Разд. 7.1.13, табл. 7.1.2, 300м | 500 | нет |  |
| IV класс опасности |
| ООО «Арис-центр», АЗС | г.п. Красный Бор | Разд. 7.1.12, п.5, 100м | 750 | нет |  |
| ООО «СМУ 171» | г.п. Красный Бор, Комсомольская, 5 | Разд. 7.1.12, п.2, 100м | 100 | нет |  |
| V класс опасности |
| ЗАО фабрика «Фискарс Брандс Рус» | г.п. Красный Бор, Комсомольская, 5а | Разд. 7.1.2, п.4, 50м | 60 | нет |  |
| ООО «Эфир» | г.п. Красный Бор, Комсомольская, 8 | Разд. 7.1.8, п.6, 50м | 10 | нет | 130 |
| П. Красный Бор-1 Котельная | г.п. Красный Бор-1 | Разд. 7.1.10 п.1 прим. 50м | 55 | нет |  |
| П. Красный Бор-2 Котельная | г.п. Красный Бор-2 | Разд. .1.10 п.1 прим. | 40 | нет | 3 |
| П. Красный Бор-3 Котельная | г.п. Красный Бор-3 | Разд. 7.1.10 п.1 прим. 50м | 52 | нет |  |
| ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)» | г.п. Красный Бор |  |  | Не требуется в соответствии СЭЗ (47.01.02.000.Т.001082.07.08 от 15.07.2008) |  |

### Состояние атмосферного воздуха

На состояние приземного слоя воздуха оказывают влияние стационарные и передвижные источники загрязнения, а также трансграничный перенос с сопредельных территорий. Поэтому проблемы охраны  атмосферного воздуха необходимо решать  с учетом совместного воздействия  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

К наиболее крупным промышленным предприятиям Тосненского муниципального района, расположенным  вблизи г.п. Красный Бор, относятся ОАО «Победа ЛСР», завод «Ленстройкерамика» (г. Никольское). В 2010 году в г. Никольское были проведены наблюдения за переносом загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, по результатам которых можно сделать вывод о том, что качество атмосферного воздуха в городе и на прилегающих территориях за пределами санитарно-защитных зон предприятий удовлетворительное.

К наиболее опасному источнику загрязнения атмосферного воздуха, расположенного на территории Красноборского городского поселения, следует отнести полигон «Красный Бор». Эксплуатация СПб ГУПП «Полигон Красный Бор» связана с химическим и акустическим загрязнением атмосферы. Общее количество источников выбросов на этой промышленной площадке составляет 40, в.ч. 16 – организованных( дымовые трубы котельной и установок термического обезвреживания, вентиляционные трубы технологических зданий и блоков) и 24 – неорганизованных ( открытые стоянки грузового, легкового и спецтранспорта, открытые склады угля и золошлаков, карты- котлованы для приема отходов, площадки резервуарного парка и др.. Суммарный выброс загрязняющих веществ на предприятии составляет 176,0 т/год, в том числе твердых – 7,8 т/год, жидких и газообразных – 168,2 т/год. В структуре выбросов удельный вес 4 веществ составляет 90,5%, в том числе: серы диоксид  55,53%(печи установок термического обезвреживания отходов), углерода оксид – 25,01%, азота диоксид – 5,82%, гексана 4,15 %, на оставшиеся 31 вещество приходится 9,49 % выбросов.

По результатам анализа по оценке содержимого карт полигона, проведенного специалистами Российского государственного гидрометеорологического университета в 2004 – 2005 гг., можно сделать следующие предварительные выводы. В картах-хранилищах в основном захораниваются две группы токсичных отходов.

Первая группа отходов: отходы гальванических производств, растворы и взвеси, подвергающиеся каскадному методу переработки (отстаиванию и испарению). Вторую группу составляют жидкие органические отходы. Способы обезвреживания первой и второй групп включают операцию захоронения твердых и части жидких осадков в картах. Некоторая часть жидких отходов перерабатывается методом выпаривания на установках термического обезвреживания, парогазовые выбросы при этом являются основным источником загрязнения атмосферы, почвы и водных бассейнов.

Анализ особенностей ветрового режима показывает, что в районе полигона ”Красный Бор” преобладающими являются юго-западные атмосферные переносы. Для летне-осеннего периода характерным является формирование преимущественно западных воздушных переносов с постепенным поворотом против часовой стрелки к южной составляющей. Наиболее сильные воздушные потоки, определяющие соответствующие переносы, отмечаются в юго-западном направлении в осенний период со скоростью ветра от 7 до 13 м/с. Таким образом, населенные пункты Красноборского городского поселения расположены с наветренной стороны от полигона, что уменьшает риск высокого содержания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Для улучшения экологической обстановки и снижения количества выбросов токсичных вещества в атмосферу необходимо строительство высокотехнологичных комплексов по переработке токсичных отходов, что позволит сократить размеры санитарно-защитной зоны.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в 2008 г., отбор проб проводился в 8 контрольных точках на территории г.п. Красный Бор. Результаты лабораторных исследований качества воздуха представлены в таблице. Как показывают данные исследований, концентрации всех загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест.

#### Таблица 1.16.

#### Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Загрязняющие вещества | Результаты измерений, доли ПДК |
| --- | --- |
|  | В районе автомагистрали | Жилая застройка г.п. Красный Бор (за пределами СЗЗ полигона Красный Бор» |
| Диоксид серы | Менее 0,02 | 0,02 |
| Азота оксида | Менее 0,03 | 0,03 |
| Азота диоксид | 0,06 | 0,08 |
| Фенол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Формальдегид | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Серная кислота | 0,17 | 0,26 |
| Сероводород | 0,50 | 0,50 |
| Хлорбензол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Изобутанол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Бензол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Толуол | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Этилацетат | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Ацетон | Менее предела обнаружения (0,29 ПДК) |
| Ксилол | 0,01 | Менее 0,01 |
| Гексан | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Взвешенные вещества | Менее предела обнаружения (0,26 ПДК) |
| Углеводороды предельные | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Оксид углерода | 0,48 | 0,28 |

### Загрязнение почв

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, газопылевых выбросах и сбросах промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных и ТЭЦ, автотранспорта и т.д. Значительное аэротехногенное воздействие на территорию оказывает г. Санкт-Петербург, которое распространяется на значительные площади.

Среди химических элементов, накапливающихся в почвенном покрове в результате антропогенного воздействия, наиболее токсичными являются, тяжелые металлы. Вследствие высокой физико-химической активности тяжелые металлы образуют различные соединения и при изменении условий среды могут менять формы существования.

Региональный фон и средние содержания элементов в почвах, встречающихся на территории Ленинградской области, представлены в таблице.

#### Таблица 1.17.

#### Среднее содержание загрязняющих веществ в почве

| Химичес-кие элементы | Региональный фон | Содержание элементов, мг/кг сухого вещества |
| --- | --- | --- |
|  | ГП Севзап- гео-логия | ГП Невск-гео-логия | Песчаные и супесчаные почвы | Глинистые и суглинис-тые почвы | Лесная под-стилка | Болот-ные верховые почвы | Болот-ные низинные почвы |
| P | 1155 | 850 | 1125 | 1176 | 1058 | - | - |
| Ti | 3094 | 1800 | 3056 | 3347 | 2033 | - | - |
| Mn | 388 | 118 | 422 | 379 | 317 | 47 | 249 |
| Pb | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | 5,7 | 5,5 |
| Cr | 32 | 12,5 | 31 | 38 | 22 | - | - |
| Ni | 22 | 15,3 | 20 | 26 | 17 | 3 | 3,7 |
| Co | 4,8 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 3,0 | 0,6 | 1,6 |
| V | 52 | 16,2 | 52 | 63 | 36 | - | - |
| Cu | 25 | 18 | 24 | 27 | 22 | 3,1 | 16 |
| Zn | 68 | 43 | 66 | 72 | 69 | 20 | 20 |
| Sn | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | - | - |
| Ag | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | - | - |
| Sr | 102 | 80 | 100 | 112 | 87 | - | - |

Вокруг полигона «Красный Бор» в радиусе до 1 км отмечается загрязнение почвы полихлорированными бифенилами (ПХБ), а также начальное загрязнение почвы тяжелыми металлами. Основную опасность полигон «Красный Бор» представляет в случае возникновения климатических катаклизмов (ливневые дожди, высокий паводок), в результате которых огромное количество токсичных веществ может попасть в р. Неву, которая является источником водоснабжения, как Санкт-Петербурга, так и прилегающих районов области. На полигоне планируется строительство завода по переработке токсичных отходов.

Более высокий уровень суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами отмечен на участке Красный Бор - Форносово; который является продолжением контрастной аномалии, сформировавшейся в районе г. Колпино.

### Загрязнение поверхностных вод

Основной сток с полигона «Красный Бор» посредством магистрального канала, рек Большой Ижорец (Большая Ижорка), Малая Ижорка, р.Ижора соединен с р.Нева. Расстояние от полигона до места впадения Малой Ижорки в р.Ижору около 10 км, далее чуть более 600 м до Невы. Некоторая часть стока поступает посредством р.Безымянный в р. Тосна и далее в Неву. Расстояние до р.Тосна порядка 10 км, далее еще 4,1 км до Невы. Выявлен среднемноголетний полный годовой сток с полигона (табл. 1), составляющий 325-350 тыс.м3.

Полигон имеет инженерные сооружения, обеспечивающие защиту от повышенного

поверхностного стока, образующегося в весенний период, состоящую из трех элементов,:

- пожарный пруд в северо-западной части полигона емкостью более 20 тыс. м3,

- обводной канал вокруг полигона общей емкостью более 30 тыс. м3,

- магистральный канал, снабженный шлюзом-регулятором.

Кроме того, на полигоне сооружена система канализации ливневых сточных вод с территории полигона и 4 накопительных прудов для их отстоя объемом 8 тыс. м3 каждый. При значительном увеличении объема ливневых вод нагрузку с внутренней территории принимает на себя система канализации и пруды-накопители, а при перекрытии шлюза-регулятора обводной канал выполняет функции временной аккумулирующей емкости, что ограничивает риски, связанные с превышениями уровня поверхностного стока.

Состав загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду от полигона «Красный Бор» в связи с его структурой и технологическими параметрами, является уникальным, однако, пути распространения загрязнений в окружающую среду в целом типичны для полигонов отходов: в первую очередь, это поверхностные водные объекты и атмосферный перенос. Распространение загрязнения водных объектов от полигона имеет региональный масштаб влияния на состояние окружающей среды. Основными мероприятиями по снижению риска загрязнения поверхностных вод является реконструкция или ликвидация карт-котлованов в соответствии с долгосрочным комплексным планом развития; проектирование и строительство установок по переработке содержимого карт-котлованов для снижения их уровня не менее чем на 5 м от действующего уровня.

Река Тосно является приемником очищенных сточных вод г.п. Красный Бор. Стоки г.п. Красный Бор собираются самотечными сетями в канализационную насосную станцию и по напорному канализационному коллектору отводятся на существующие канализационные очистные сооружения (КОС), проектная производительность  которых в 3 раза ниже фактической. Для обеспечения требуемой нормативами степени очистки сточных вод необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений. Поверхностные стоки с территории поселка отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.  Поверхностные и дренажные воды перед сбросом в р. Тосно должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

### Акустическое загрязнение

На рассматриваемой территории источниками шума является движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Согласно СНиП  23 –03 – 2003 «Защита от шума».– М., 2003 г, допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не должны превышать приведенных в таблице.

#### Таблица 1.18.

#### Допустимые уровни шума

| С 23 до 7 часов | с 7 до 23 часов |
| --- | --- |
| Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА Lизм | Максимальные уровни звука LАмакс, дБА | Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА Lизм | Максимальные уровни звука LАмакс, дБА |
| 45 | 60 | 55 | 70 |

### Радиационная  обстановка

По данным  доклада «Об экологической обстановке Ленинградской области в 2010 году» радиационный фон на территории Ленинградской области находится в пределах 0,05- 0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым  значениям природного радиационного фона. Вклад различных источников в дозу облучения населения по структуре в основном не изменился. Основная доза приходится на природные источники ионизирующего излучения – 93,3 %, второе место занимает медицинское излучение 6,4 %, техногенное облучение 0,16 %.

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы А составляет около 1,4 мЗв/год, что менее 7 % от установленного предела дозы.

Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий.

Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленинградской области не зарегистрировано.

Радоноопасность территории. Как показали исследования, проведенные Северо-западным региональным геологическим центром (радиоэкологические работы по проблеме радона), геологические образования, обогащенные ураном, занимающие в Ленинградской области значительные площади, являются прямыми факторами радоноопасности.

К площадям повышенного риска для населения относятся участки с близким от поверхности залеганием горных пород с повышенной радиоактивностью – диктионемовых сланцев пакерортского горизонта ордовика (ураноносных сланцев). Особенно интенсивные эманации (выделения) радона наблюдаются в зонах тектонических  нарушений. Площадь развития ураноносных сланцев ордовика распространяется на северную часть района.

Территория Красноборского городского поселения находится в зоне повышенной радоноопасности (Кингисеппско-Тосненская). В пределах Кингисеппско-Тосненской радоноопасной территории (IV, кризисный уровень радоноопасности) выделены две площади – Суйдинская и Пельгорская, площадью 375 и 225 км2 соответственно, характеризующиеся чрезвычайным уровнем радоноопасности.

Исследования, проводимые в г.п. Красный Бор, выявили аномальные значения радона в почвенном воздухе – 135 Бк/дм³, что 4-6 раз превышает фоновый уровень. Уровень радонового риска по материалам «Севзапгеология» определен III степенью.

При перспективном жилищном строительстве необходимо предусматривать мероприятия по ограничению облучения населения от отдельных природных источников излучения: уточнение радоноопасности площадки строительства и определение класса требуемой противорадоновой защиты зданий.

Действующая в Ленинградской области система управления радиационной безопасностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий обеспечивают требуемый уровень радиационной безопасности для населения.

Выводы

В результате сбора, обобщения и анализа фондовых и опубликованных материалов о состоянии рассматриваемой территории, результатов мониторинговых исследований, можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска:

- территория городского поселения испытывает достаточно высокую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска;

- основным источником загрязнения окружающей среды является полигон «Красный Бор»;

- все водотоки на территории поселения с позиций экологического благополучия относятся к «загрязненным». По большинству показателей ассимилирующая способность рек исчерпана;

- фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки по всем ингредиентам значительно ниже предельно-допустимых.

-	участков радиоактивного загрязнения на рассматриваемой территории ранее выявлено не было;

-	по степени прогнозной радоноопасности большая часть территории относится к зоне повышенной радоноопасности.

# 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

## 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за организацию сбора и удаления твердых бытовых отходов, от жилищного фонда возложена на администрацию МО «Красноборское городское поселение».

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон в д. Куньголово, расположенный в 27 км от г.п.Красный Бор.

Таблица 2.1.

Организация работ по сбору и вывозу отходов потребления

| Сбор и вывоз отходов населения благоустроенного жилищного фонда | ООО «Тепло» |
| --- | --- |
| Сбор и вывоз отходов населения неблагоустроенного жилищного фонда | ООО «Тепло» |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения благоустроенного жилищного фонда | ООО «Тепло» |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения неблагоустроенного жилищного фонда | ООО «Тепло» |
| Сбор и вывоз отходов населения частного неблагоустроенного жилищного фонда | ИП Яковлев Ю.Н. |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов населения частного неблагоустроенного жилищного фонда | ИП Яковлев Ю.Н. |

Региональная и местная нормативно-правовая база

  - «Правила по благоустройству и обеспечению санитарного состояния территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (утв. Советом депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва, Решение от 30.05.2012 г. № 104).

  - «Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010г.

## 2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ

Ответственность за организацию уборки территории несет администрация МО Красноборское городское поселение.

Механизированная уборка

Летняя и зимняя механизированная уборка территории поселения на планово-регулярной основе не производится. Для выбора подрядчика для осуществления зимней уборки проводится конкурс среди специализированных организаций.

Дороги федерального значения обслуживает «Дорснаб»; регионального значения – «Тосненское ДРСУ».

На территории Красноборского городского поселения:

- Снегосвалок – нет;

- Водозаправочных пунктов – нет;

- Пескобазы – нет.

Таблица 2.2.

| Данные по состоянию | На 2011 г. |
| --- | --- |
| Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: Федерального значения, км; Регионального значения, км; Местного значения, км: | 44,235 - 4,6 39,635 |
| Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: Федерального значения, тыс. кв. м; Регионального значения, тыс. кв.м; Местного значения, тыс. кв.м | 177,14 23,7 153,44 |
| Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: механизированной уборке, км; ручной уборке, км | 1,6 |

Таблица 2.3.

Перечень муниципальных автодорог (улиц, проездов, площадей) по Красноборскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Категория дороги, П, Ш, 1У, У. | Дороги (улицы, выезды, проезды, площади) | На территории Г.п. Красный Бор ( ул.) | 177,144 тыс.м2/ 44235км, в том числе: | Площадь 177,144 тыс.м² | км + км + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IV | дорога | 1-я дорога | Д=0,4999 км Ш= 3,6 м | 1,7996 | 0+000-0+500 |
| 2. | V | дорога | 1-я Красная дорога | Д=1,4497 км Ш= 5 м | 7,249 | 0+000-1+450 |
| 3. | V | дорога | 1-я новая | Д=0,351 км Ш=4 м | 1,404 | 0+000-0+351 |
| 4. | IV | дорога | 2-я дорога | Д=0,7736 км Ш= 4 м | 3,094 | 0+000-0+774 |
| 5. | V | дорога | 2-я Красная дорога | Д=0,767 км Ш= 5 м | 3,836 | 0+000-0+767 |
| 6. | V | дорога | 3-я дорога | Д=0,675 км Ш= 4 м | 2,702 | 0+000-0+676 |
| 7. | V | дорога | 3-я Красная дорога | Д=0,197 км Ш= 4 м | 0,787 | 0+000-0+197 |
| 8. | V | дорога | 4-я дорога | Д=0,871 км Ш= 4 м | 3,482 | 0+000-0+8706 |
| 9. | V | дорога | 4-я Красная дорога | Д=0,177 км Ш= 3,8 м | 0,673 | 0+000-0+117 |
| 10. | V | дорога | 4-я улица | Д=0,182 км Ш= 4 м | 0,728 | 0+000-0+182 |
| 11. | V | дорога | 4-ый проезд | Д=0,439 км Ш= 3,8 | 1,668 | 0+000-0+439 |
| 12. | V | дорога | 5-я дорога | Д=0,876 км Ш= 4 м | 3,504 | 0+000-0+876 |
| 13. | V | дорога | 5-я Красная дорога | Д=0,074 км Ш=4м | 0,296 | 0+000-0+074 |
| 14. | V | дорога | 6-я дорога | Д=0,73 км Ш=3,4 м | 0,248 | 0+000-0+073 |
| 15. | V | дорога | 7-я дорога | Д= 0.929 км Ш=3,7 м | 3,437 | 0+000-0+929 |
| 16. | V | дорога | 8-я дорога | Д=0.860 км Ш=3,7 м | 3,182 | 0+000-0+860 |
| 17. | V | дорога | 10-я дорога | Д=0,603 км Ш=3,5 м | 2,111 | 0+000-0+603 |
| 18. | V | дорога | 11-я дорога | Д=0,572 км Ш=3,5 м | 2,002 | 0+000-0+572 |
| 19. | V | дорога | Бадаевская | Д= 0,779 км Ш=4 м | 3,116 | 0+000-0+779 |
| 20. | V | дорога | Бадаевский проезд | Д= 0,385 км Ш=3,5 м | 1,348 | 0+000-0+385 |
| 21. | V | дорога | Большой проспект | Д= 0,995 км Ш=4м | 3,980 | 0+000-0+995 |
| 22. | IV | дорога | Вокзальная | Д=0,420 км Ш=4,2 м | 1,764 | 0+000-0+420 |
| 23. | IV | дорога | Воскова | Д=1,139 км Ш= 3,4 м | 3,873 | 0+000-1+139 |
| 24. | V | дорога | переулок Гагарина | Д=0,384 км Ш=3,4 м | 1,306 | 0+000-0+384 |
| 25. | V | дорога | Горская | Д=0,537 км Ш=5 м | 2,685 | 0+000-0+537 |
| 26. | V | дорога | Детскосельская | Д= 0,195 км Ш=4 м | 0,780 | 0+000-0+195 |
| 27. | V | дорога | Дзержинского | Д=0,518 км Ш=4 м | 2,072 | 0+000-0+518 |
| 28. | V | дорога | переулок Земский | Д=0,177 км Ш=3,5м | 0,620 | 0+000-0+177 |
| 29. | V | дорога | Железнодорожная | Д=0,488 км Ш=4м | 1,952 | 0+000-1+952 |
| 30. | IV | дорога | проспект Энгельса | Д=1,029 км Ш=4,3м | 4,425 | 0+000-1+029 |
| 31. | V | дорога | Рабочая | Д=0,418 км Ш=3,7м | 1,547 | 0+000-0+418 |
| 32. | V | дорога | Игнатьевская | Д=0,301 км Ш=4,5м | 1,355 | 0+000-0+301 |
| 33. | IV | дорога | Калинина | Д=0,847 км Ш=3,5м | 2,965 | 0+000-0+847 |
| 34. | V | дорога | Колпинская | Д=0,503 км Ш=3м | 1,509 | 0+000-0+503 |
| 35. | V | дорога | Колхозная | Д=0,548 км Ш=4м | 2,192 | 0+000-0+548 |
| 36. | V | дорога | Красноборская | Д=0,766 км Ш=4м | 3,064 | 0+000-0+766 |
| 37. | IV | дорога | проспект Красноборский | Д=1,129 км Ш=4,3м | 4,855 | 0+000-1+129 |
| 38. | V | дорога | проспект Красный | Д=0,119 км Ш=4м | 0,476 | 0+000-0+476 |
| 39. | V | дорога | Краснослободская | Д=0,388 км Ш=3,8м | 1,474 | 0+000-0+388 |
| 40. | V | дорога | Дубровский проезд | Д=0,197 км Ш=5м | 0,985 | 0+000-0+197 |
| 41. | IV | дорога | Культуры | Д=1,634 км Ш=4м | 6,536 | 0+000-1+634 |
| 42. | V | дорога | Культурный переулок | Д=0,254 км Ш=3,8м | 0,965 | 0+000-0+254 |
| 43. | V | дорога | Малая Новая | Д=0,266 км Ш=3,5м | 0,931 | 0+000-0+266 |
| 44. | V | дорога | Марата | Д=0,605 км Ш=4,8м | 2,904 | 0+000-0+605 |
| 45. | V | дорога | Красная дорога | Д=0,691 км Ш=4м | 2,764 | 0+000-0+691 |
| 46. | V | дорога | Полярная | Д=0,558 км Ш=3,5 м | 1,953 | 0+000-0+558 |
| 47. | V | дорога | Московская | Д=0,532 км Ш=3м | 1,596 | 0+000-0+532 |
| 48. | V | дорога | Московская дорога | Д=0,585 км Ш=3,5м | 2,048 | 0+000-0+585 |
| 49. | V | дорога | Народная | Д=0,457 км Ш=4,3м | 1,965 | 0+000-0+457 |
| 50. | V | дорога | Октябрьская | Д=0,394 км Ш=4,3м | 1,694 | 0+000-0+394 |
| 51. | V | дорога | Панфилова | Д=0,527 км Ш=4м | 2,108 | 0+000-0+527 |
| 52. | V | дорога | Парковый проезд | Д=0,193 км Ш=3,6м | 0,695 | 0+000-0+193 |
| 53. | V | дорога | Парковая | Д=0,627 км Ш=4м | 2,508 | 0+000-0+627 |
| 54. | V | дорога | Зеленая | Д=1,463 км Ш=4м | 5,852 | 0+000-1+463 |
| 55. | V | дорога | Дубровского | Д=0,638 км Ш=4м | 2,552 | 0+000-0+638 |
| 56. | V | дорога | Строителей | Д=0,515 км Ш=4м | 2,060 | 0+000-0+515 |
| 57. | V | дорога | Тяговая подстанция | Д=0,164 км Ш=3,5м | 0,574 | 0+000-0+164 |
| 58. | V | дорога | 2-я линия | Д=0,167 км Ш=3,8м | 0,635 | 0+000-0+167 |
| 59. | V | дорога | 3-я линия | Д=0,158 км Ш=3,5м | 0,553 | 0+000-0+158 |
| 60. | V | дорога | Крутикова | Д=0,374 км Ш=4м | 1,496 | 0+000-0+374 |
| 61. | V | дорога | Марковская | Д=0,263 км Ш=4,2м | 1,105 | 0+000-0+263 |
| 62. | V | дорога | Межевая | Д=0,248 км Ш=3,8м | 0,942 | 0+000-0+248 |
| 63. | V | дорога | Садовая | Д=0,175 км Ш=3м | 0,525 | 0+000-0+525 |
| 64. | V | дорога | Центральная | Д=0,393 км Ш=3,8 м | 1,493 | 0+000-0+393 |
| 65. | V | дорога | 1-я линия | Д=0,900 км Ш=6м | 5,400 | 0+000-0+900 |
| 66. | V | дорога | 2-я линия | Д=0,517 км Ш=5,4м | 2,792 | 0+000-0+517 |
| 67. | V | дорога | 3-я улица | Д=0,517 км Ш=5м | 2,585 | 0+000-0+517 |
| 68. | V | дорога | 4-я улица | Д=0,533 км Ш=5м | 2,665 | 0+000-0+533 |
| 69. | V | дорога | 5-я улица | Д=0,533 км Ш=4,5м | 2,399 | 0+000-0+533 |
| 70. | V | дорога | 6-я улица | Д=0,330 км Ш=4м | 1,320 | 0+000-0+330 |
| 71. | V | дорога | Игнатова | Д=0,154 км Ш=4м | 0,616 | 0+000-0+154 |
| 72. | V | дорога | Николаевская | Д=0,515 км Ш=4м | 2,060 | 0+000-0+515 |
| 73. | IV | дорога | проспект Карла Маркса | Д=1,397 км Ш=4,5м | 6,287 | 0+000-1+397 |
| 74. | V | дорога | Комсомольская | Д=1,177 км Ш=4,5м | 5,296 | 0+000-1+177 |
| 75. | V | дорога | 9-я дорога | Д=0,766 км Ш=3,5 м | 2,681 | 0+000-0+766 |
| 76. | V | дорога | деревня Мишкино | Д=0,525 км Ш=3,5 м | 1,838 | 0+000-0+525 |
| 78. | V | дорога | деревня Феклистово | Д=0,425 км Ш=3,5м | 1,488 | 0+000-0+425 |
| 79. |  | дорога |  |  |  |  |
| 80. |  | дорога |  |  |  |  |

Таблица 2.4.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения

| Наименование автодороги, объекта | Протяженность, км | Вид покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорога к очистным | 2,610 |  | Нуждается в ремонте |
| Подъезд к г.п.Красный Бор (ул. К. Маркса, ул. Дубровского, ул. 9 дорога) | 2,9 (1,4; 0,7; 0,8) | Асфальт щебеночно-гравийное Асфальт | Нуждается в ремонте и кап. ремонте |
| Подъезд к Радиоцентру 11 (ул. Комсомольская) | 1,2 | Асфальт |  |
| Подъезд к д. Поркузи | 0,5 | Грунт | Нуждается в кап. ремонте |
| Подъезд к д. Мишкино | 1,5 | Местные материалы | Нуждается в кап. ремонте |

Таблица 2.5.

Характеристика улично-дорожной сети г.п. Красный Бор

| Наименование улицы | Проезжая часть | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Ширина, м |  |
| ул. 1-я дорога | 0,499 | 3,6 | щебеночно-гравийное |
| ул. 1-я Красная дорога | 1,499 | 4 | щебеночно-гравийное |
| ул. 1-я линия | 0,900 | 6 | Песчано-гравийное |
| ул. 2-я дорога | 0,774 | 3,4 | Песчано-гравийное |
| ул. 2-я Красная дорога | 0,767 | 4 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. 2-я линия | 0,517 | 5,4 | песчано-гравийное |
| 2-я улица | 0.167 | 3,8 | песчано-гравийное |
| ул. 3-я дорога | 0,675 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 3-я Красная дорога | 0,197 | 4 | песчано-гравийное |
| ул.3-я улица | 0,158 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. 3-я линия | 0,517 | 5 | песчано-гравийное |
| ул. 4-я дорога | 0,871 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 4-ый проезд | 0,439 | 3.8 | песчано-гравийное |
| ул. 4-я Красная дорога | 0,117 | 3,5 | песчано-гравийное |
| 4-я улица | 0,533 | 5 | песчано-гравийное |
| ул. 4-я линия | 0,182 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 5-я дорога | 0,876 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 5-я линия | 0,182 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. 5-я Красная дорога | 0,074 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. 6-я дорога | 0,730 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 7-я дорога | 0,929 | 3.4 | песчано-гравийное |
| ул. 8-я дорога | 0,860 | 3.7 | песчано-гравийное |
| ул. 9-я дорога | 0,766 | 3,5 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. 10-я дорога | 0,603 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. 11-я дорога | 0,572 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. Бадаевская | 0,779 | 4 | песчано-гравийное |
| Бадаевский переулок | 0,187 | 3,5 | песчано-гравийное |
| Бадаевский проезд | 0,185 | 3.5 | песчано-гравийное |
| Большой пр. | 0,995 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Вокзальная | 0,420 | 4.2 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Воскова | 1,139 | 3.4 | асфальт |
| ул. Горская | 0.537 | 5 | песчано-гравийное |
| ул. Детскосельская | 0,254 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Дзержинского | 0,518 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Дубровского | 0.638 | 5 | асфальт |
| Пер. Дубровского | 0,197 | 3,4 | песчано-гравийное |
| Дубровский проезд | 0.386 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Железнодорожная | 0,488 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Зеленая | 1,463 | 4 | песчано-гравийное |
| Земский пер. | 0,177 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Игнатова | 0,154 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Игнатьевская | 0,301 | 4,5 | песчано-гравийное |
| ул. Калинина | 0,847 | 3,5 | Асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Колпинская | 0,503 | 3 | песчано-гравийное |
| ул. Колхозная | 0.548 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Комсомольская | 1,177 | 5 | асфальт |
| ул. Красная дорога | 0,691 | 4 | асфальт |
| ул. Красноборская | 0,766 | 4 | песчано-гравийное |
| Красноборский пр. | 1,129 | 4.5 | песчано-гравийное |
| ул. Краснослободская | 0,388 | 3.8 | песчано-гравийное |
| Красный пр. | 0,119 | 4 | песчано-гравийное |
| ул.Крутикова | 0,374 | 4 | песчано-гравийное |
| Культурный пер. | 0,265 | 3.8 | песчано-гравийное |
| ул.Культуры | 1,634 | 4 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Малая Новая | 0,266 | 3.8 | песчано-гравийное |
| ул. Марата | 0,605 | 4.8 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Марковская | 0,263 | 4,2 | песчано-гравийное |
| ул. Межевая | 0,248 | 3,8 | песчано-гравийное |
| ул. Московская | 0,532 | 3 | песчано-гравийное |
| ул. Московская дорога | 0,532 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. Народная | 0,457 | 4,3 | асфальт |
| ул. Николаевская | 0,515 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Октябрьская | 0,394 | 4,3 | песчано-гравийное |
| ул. Панфилова | 0,527 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Парковая | 0,627 | 3,6 | асфальт |
| Парковый проезд | 0,193 | 3 | песчано-гравийное |
| пер. Гагарина | 0,384 | 3.4 | песчано-гравийное |
| ул. Полярная | 0,558 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. Промышленная |  | 4,5 | асфальт |
| пр. Карла Маркса | 1,397 | 5,6 | асфальт, песчано-гравийное |
| пр. Ленина | 1,000 | 4 | асфальт |
| пр. Энгельса | 1,029 | 4.3 | песчано-гравийное |
| ул. Рабочая | 0,418 | 3.7 | песчано-гравийное |
| пер. Рабочий | 0,166 | 3,7 | песчано-гравийное |
| ул. Садовая | 0,200 | 3 | песчано-гравийное |
| Советский пр. | 2,200 | 4,5 | асфальт |
| ул. Строителей | 0,515 | 4 | песчано-гравийное |
| Тяговая подстанция | 0,164 | 3,5 | песчано-гравийное |
| Центральная | 0,393 | 3,8 | песчано-гравийное |

Таблица 2.6.

Основные магистрали г.п. Красный Бор

| № | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина | 1,0 |
| 2. | пр. Советсткий | 2.2 |
| 3. | ул. Культуры/ул. Колпинская | 1.6 |
| 4. | пр. Карла Маркса/пр.Энгельса | 1,54 |
| 5. | ул. Комсомольская/ул. Народная | 1,65 |

Таблица 2.7.

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав Красноборского городского поселения

| Название | Планируемое мероприятие | Период реализации | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию улично – дорожной сети |
| г.п. Красный Бор |
| улицы внутри нового жилого квартала | строительство | 1 очередь | 9442 |
| дорога от ул. 1-я Красная дорога до ул. Краснослободская (1) | строительство | 1 очередь | 914 |
| дорога от ул. 4-я дорога до ул. Воскова (2) | строительство | 1 очередь | 1119 |
| дорога между новыми дорогами 1 и 2. | строительство | 1 очередь | 550 |
| примыкание магистральной улицы общепоселкового значения к автомобильной дороге «Россия» | реконструкция | 1 очередь |  |
| новая магистральная улица вдоль восточной границы производственно-складской зоны «Красноборская» | строительство | 1 очередь | 1600 |
| ул. Культуры | реконструкция | 1 очередь | 1999 |
| пр. Карла Маркса | капитальный ремонт | 1 очередь | 2269 |
| ул. 9-я дорога | капитальный ремонт | 1 очередь | 448 |
| ул. Дубровского | капитальный ремонт | 1 очередь | 670 |
| ул. Комсомольская | капитальный ремонт | 1 очередь | 1125 |
| ул. 1-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 718 |
| ул. 2-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 697 |
| Поселковая дорога между ул. 1-я дорога и ул. 2-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 125 |
| ул. 3-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 798 |
| ул. 4-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 987 |
| Поселковая дорога между ул. 3-я дорога и ул. 4-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 121 |
| ул. Промышленная | реконструкция | 1 очередь | 1470 |
| Культурный пер. | реконструкция | 1 очередь | 261 |
| ул. Садовая | реконструкция | 1 очередь | 250 |
| пр. Ленина | реконструкция | 1 очередь | 1437 |
| ул. Детскосельская | реконструкция | Расчётный срок | 565 |
| Ул 2-я улица | реконструкция | Расчётный срок | 430 |
| Новая магистральная улица, проходящая севернее микрорайона РЦ вдоль ВЛ к планируемому путепроводу через ж/д пути, далее по кольцу к пр. Ленина | строительство | Расчётный срок | 3000 |
| Мероприятия по организации транспортного и пешеходного движения |
| Примыкание к автомобильной дороге «Россия» | реконструкции с установкой светофорного объекта. | 1 очередь |  |
| Подземный пешеходный переход у ж/д станции Поповка | строительство | 1 очередь |  |
| Пешеходный мост через ж/д дорогу от ул. Московская дорога до ул. 2-я Красная дорога | строительство | 1 очередь |  |
| Путепровод через железнодорожные пути южнее ж/д станции Поповка в створе планируемой а/д местного значения | строительство | Расчетный срок |  |
| Мероприятия по размещению объектов дорожного сервиса |
| АЗС на территории г.п. Красный Бор | строительство | 1 очередь |  |

Таблица 2.8.

Мероприятия по развитию структуры зеленых насаждений общего пользования

| Наименование объекта | Площадь резервируемого участка, га | Планируемые мероприятия | Соотношение озелененной и застроенной территорий: | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный парк городского поселка | 28,0 | разработка проекта планировки территории, строительство объектов садово-паркового хозяйства | древесная и кустарниковая растительность не менее 80%; -дорожно-тропиночная сеть - не менее 10%; - участки сооружений и застройки не более 10%; | 1 очередь |
| Мемориальный парк к северу от железнодорожной станции «Поповка» | 1,6 | благоустройство мемориала, территории зеленых насаждений, прудов. | дорожно-тропиночная сеть не более 10%, участки сооружений и братского захоронения - до 10%; территории зеленые насаждения и пруды - не менее 80%. | 1 очередь |
| Парк отдыха (микрорайон «Марковка») | 4,0 | разработка проекта планировки, строительство объекта садово-паркового хозяйства; | зеленые насаждения и пруд - 80-85%, дорожно-тропиночная сеть - не более 10%, участки сооружений и застройки - не более 10%. | 1 очередь |
| Сад в квартале между ул. Крутикова, 1-й дороги, 2-й дороги, Большого пр. | 2,4 | строительство объекта садово-паркового хозяйства | зеленые насаждения не менее 90%, дорожно-тропиночная сеть - не более 10%, | 1 очередь |
| сквер у административного центра на ул. Культуры | 3,1 | Реконструкция, благоустройство территории зеленых насаждений | зеленые насаждения 75%; -аллеи, дорожки, площадки и сооружения 25% | 1 очередь |
| мемориальный сквер, пр. Карла Маркса | 0,2 | Благоустройство мемориала | зеленые насаждения 80%; аллеи, дорожки, площадки не более 10%, мемориал с братскими захоронениями 10% | 1 очередь |
| Сквер на ул. Дубровского | 0,9 | благоустройство |  | 1 очередь |
| Бульвар вдоль ул. Горской | 3,5 | Реконструкция |  | 1 очередь |
| Аллея Памяти | 6,0 | строительство объекта садово-паркового хозяйства | зеленые насаждения и водоемы 70%, аллеи, дорожки, площадки, сооружения 30% | 1 очередь |
| Сквер в восточной части поселка (ул. Железнодорожная и ул. Колхозная) | 2,6 | строительство объекта садово-паркового хозяйства | зеленые насаждения 75%; -аллеи, дорожки, площадки и сооружения 25% | Расчетный срок |
| Итого | 52,4 |  |  |  |

Ручная уборка

Ручную уборку осуществляют дворники, общее количество дворников – 15 человек.

График работы дворников – пятидневный, с 7 до 16 часов.

## 2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

### 2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

На настоящее время в МО Красноборское городское поселение не разработаны и не утверждены официально нормы накопления отходов населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий. Для расчетов используются нормы, утвержденные постановлением главы администрации МО «Тосненский район» от 19.05.2005 г. № 388-пг. Используемые нормы накопления представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Нормы накопления ТБО на территории МО Красноборское  городское поселение

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, куб.м в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек | 1952 | 1,3 |
| - неблагоустроенный жилой фонд. | человек | 750 | 1,6 |
| - частный сектор неблагоустроенный | человек | 2259 | 1,8 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 49840 | 0,75 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 436160 | 1,7 |
| - ларьки, палатки | кв. м торговой площади | 702 | 3,5 |

Продолжение табл.2.9.

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, куб.м в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 1100 | 0,009 |
| - стационары всех типов; | место | 30 | 0,9 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 80 | 0,3 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 50 | 1,0 |
| - банки; | сотрудник | 2 | 1,0 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 1 | 1,0 |
| - отделения связи. | сотрудник | 1 | 1,0 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |
| - детские сады; | место | 117 | 0,6 |
| - школы; | учащийся | 250 | 0,4 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - библиотеки; | посещений в год | 1400 | 0,0003 |
| - церкви. | кв. м площади | 100 | 0,025 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - ремонт обуви и др. | раб. мест | 2 | 0,2 |
| - бани; | кв. м площади/посещений в год | 3744 | 0,015* |
| - косметические и парикмахерские салоны; | раб. мест | 2 | 0,2 |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды; | мест | 3 | - |
| - предприятия общественного питания. | место | 160 | 1,0 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
| - кладбища; | кв. м площади | 1000 | 0,0019 |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |
| - ж/д вокзалы, | 1 пассажир | 3000 | 0,3 |
| - автовокзалы, | 1 пассажир | 2500 | 0,3 |

Примечание: * - значение нормы определено на основе мониторинговых исследований лаборатории ООО НПО «ЦБОО».

Далее в таблице 2.3 приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на территории МО Красноборское городское поселение в соответствии с предоставленными исходными данными и используемыми нормами накопления отходов (табл. 2.9).

Расчет объемов образования ТБО определяется по следующей формуле

V= H*N

Где:     N – количество ед. измерения

Н – среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения

V – объем образования ТБО.

Таблица 2.10.

Расчет объемов образования ТБО

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек | 1939 | 1,3 | 2520,7 |
| - неблагоустроенный жилой фонд; | человек | 772 | 1,6 | 1235,2 |
| - частный сектор неблагоустроенный. | человек | 2369 | 1,8 | 4264,2 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 49840 | 0,75 | 37380 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 436160 | 1,7 | 741472 |
| - ларьки, палатки. | кв. м торговой площади | 702 | 3,5 | 2457 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 1100 | 0,009 | 9,9 |
| - стационары | место | 30 | 0,9 | 27 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 80 | 0,3 | 24 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 8 | 1,0 | 8 |
| - банки | сотрудник | 2 | 1,0 | 2 |
| - юридические консультации | сотрудник | 1 | 1,0 | 1 |
| - отделения связи. | сотрудник | 10 | 1,0 | 10 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |
| - детские сады; | место | 117 | 0,6 | 70,2 |
| - школы. | учащийся | 250 | 0,4 | 100 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания, культуры |  |  |
| - библиотеки | кв. м площади | 140 | 0,02 | 2,8 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 2 | 0,2 | 0,4 |
| - предприятия общественного питания. | Место | 160 | 1,0 | 160 |
| - бани | посещений в год | 3744 | 0,015 | 56,16 |
| - церкви | кв.м. площади | 100 | 0,025 | 2,5 |
| 7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
| - кладбища. | кв. м площади | 1000 | 0,0019 | 1,9 |
| 8. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |
| - ж/д вокзалы | пассажир | 3000 | 0,003 | 9,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 8020,1 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 781793,86 |

В таблице 2.11 приведены данные предприятия, осуществляющего вывоз отходов на территории МО Красноборское городское поселение, по объемам вывозимых отходов.

Таблица 2.11.

Количество вывезенных отходов

| Наименование поставщика отходов | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Объем ТБО, м3 | Объем ТБО, м3 |
| Население | 5200 | 6963 |
| Организации (детский сад) | 120 | 50 |
| ВСЕГО: | 5320 | 7013 |

При сравнении данных табл. 2.10 и табл. 2.11 видно, что объем фактически перевезенных отходов от населения ниже расчетного объема образующихся отходов, рассчитанного по существующим нормам накопления отходов. Такое положение можно объяснить тем, что часть отходов из жилого фонда попадает на несанкционированные свалки. Кроме того, учитывая давность проведения определения норм накопления отходов, можно сделать вывод о несоответствии нормативного значения реальному.

Из вышесказанного можно сделать выводы:

- необходима разработка норм накопления для всех объектов санитарной очистки территории МО  Красноборское городское поселение,

- необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля над объемами образуемых отходов,

- необходим полный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами.

### 2.3.2. Система сбора и вывоза отходов

- Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов от домовладений.

Система сбора представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

Система сбора ТБО

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Благоустроенный жилой фонд | 100 | - |
| Неблагоустроенный жилой фонд | 100 | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | - | 100 |

Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений осуществляют специализированные организации (см. таблицу 2.1) .

Система сбора и удаления ТБО Красноборского городского поселения от населения благоустроенного жилого фонда  – контейнерная, от населения частного сектора – бесконтейнерная, по графику.

В дальнейшем, при реализации положений генеральной схемы санитарной очистки, рекомендуется на основании проведенных расчетов организовать в частном жилом секторе контейнерные площадки.

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

Характеристика установленных контейнеров

| № п/п | Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 1. | 0,75 | 50 | - | - |
|  | Всего: | 50 | Всего: | - |

В таблице 2.14 приведена периодичность удаления отходов.

Таблица 2.14.

Периодичность удаления ТБО

| Наименование объекта | Периодичность удаления |
| --- | --- |
|  | Крупногабаритные отходы | Жидкие бытовые отходы | Твердые бытовые отходы |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Благоустроенный жилой фонд | 1 раз в неделю | По заявкам | 3 раза в неделю | - |
| Неблагоустроенный жилой фонд | 1 раз в неделю | По заявкам | 3 раза в неделю | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | 1 раз в неделю | По заявкам | - | 2 раза в месяц по графику |

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением представительного органа местного самоуправления.

Периодичность удаления отходов ТБО и КГО не полностью соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест: СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.1. Срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз); п. 2.2.9. Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

В таблице 2.15. приведен перечень и характеристики существующих контейнерных площадок на территории МО Красноборское городское поселение для сбора ТБО.

Таблица 2.15.

Характеристика существующих контейнерных площадок для сбора ТБО

| Населенный пункт | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепро ницаемого покрытия (да/нет) | Наличие огражде ния (да/нет) | Период ичность уборки | Требуется ли ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
| Красный Бор | Комсомольская 27/1 | 2 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Комсомольская 23 | 3 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Комсомольская 23/1 | 6 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Комсомольская 18 | 8 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Комсомольская 12 | 7 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Комсомольская 10/1 | 3 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Комсомольская 7 | 4 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Вокзальная 28 | 3 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Культуры 3 | 2 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Марата 15 | 10 | 0,75 | есть | нет | Ежед., кр Вс | - |
| Красный Бор | Тяговая | 2 | 0,75 | есть | нет | 3 раза в неделю | - |

График вывоза ТБО из частного сектора (ИП Яковлев)

Маршрут 1

| Место сбора ТБО | 1-я суббота месяца | 3-я среда месяца |
| --- | --- | --- |
| Пр. Ленина | 9.10-9.40 | 15.10-15.40 |
| Ул. Бадаевская | 9.40-10.10 | 15.40-16.10 |
| Ул. Полярная | 10.10-10.40 | 16.10-16.40 |
| Ул. Дзержинского | 10.40-11.00 | 16.40-17.00 |
| Ул. Октябрьская | 11.00-11.20 | 17.00-17.20 |
| Рабочий пер. |  |  |
| Ул. Рабочая | 11.20-11.50 | 17.20-17.30 |
| Бадаевский пер. | 11.30-12.00 | 17.30-18.00 |
| Ул. Игнатьевская | 12.00-13.20 | 18.00-19.20 |
| Ул. Колхозная | 13.20-14.00 | 19.20-20.00 |
| Московский откос | С 14.00 | С 20.00 |

Маршрут 2

| Место сбора ТБО | 2-я суббота месяца | 4-я среда месяца |
| --- | --- | --- |
| Ул. Культуры | 9.10-9.30 | 15.10-15.30 |
| Ул. Вокзальная | 9.30-9.40 | 15.30-15.40 |
| Ул. Советский пр. 1-97 | 9.40-10.20 | 15.40-16.20 |
| Ул. Дубровского | 10.20-11.00 | 16.20-17.00 |
| Ул. Воскова | 11.00-11.30 | 17.00-17.30 |
| Ул. Народная | 11.30-12.00 | 17.30-18.00 |
| Ул. Горская | 12.00-12.30 | 18.00-18.30 |
| Ул. Калинина | 12.30-12.50 | 18.30-18.50 |
| Ул. Марата | 12.50-13.20 | 18.50-19.20 |
| Московский откос | 13.30-15.00 | 19.30-21.00 |

Маршрут 3

| Место сбора ТБО | 3-я суббота месяца | 1-я среда месяца |
| --- | --- | --- |
| Ул. Культуры частный сектор до Советского пр. | 9.10-9.30 | 15.10-15.30 |
| Советский пр. до Малой Новой | 9.30-10.00 | 15.30-16.00 |
| Малая Новая, Первая Новая | 10.00-10.30 | 16.00-16.30 |
| Пр. Энгельса до 7-й дороги | 10.30-10.40 | 16.30-17.40 |
| 7-я дорога | 10.40-11.10 | 17.40-18.10 |
| Большой пр. с 7-й по 11-ю | 11.10-11.40 | 18.10-18.40 |
| Ул. 11-я дорога | 11.40-12.10 | 18.40-19.10 |
| Пр. Карла Маркса | 12.10-12.40 | 19.10-19.40 |
| Ул. 8-я дорога | 12.40-13.10 | 19.40-20.10 |
| Ул. 9-я дорога | 13.10-13.40 | 20.10-20.40 |
| Ул. 10-я дорога | 13.40-14.00 | 20.40-21.00 |

Маршрут 4

| Место сбора ТБО | 4-я суббота месяца | 2-я среда месяца |
| --- | --- | --- |
| Красноборский пр. | 9.10-9.40 | 15.10-15.40 |
| Пр. Энгельса до 7-й дороги | 9.40-10.10 | 15.40-16.10 |
| Пр. Карла Маркса | 10.10-10.40 | 16.10-16.40 |
| Большой пр. до 7-й дороги | 10.40-11.00 | 16.40-17.00 |
| Ул. 6-я дорога | 11.00-11.20 | 17.00-17.20 |
| Ул. 5-я дорога | 11.20-11.40 | 17.20-17.40 |
| Ул. 4-я дорога | 11.40-12.00 | 17.40-18.00 |
| Ул. 3-я дорога | 12.00-12.20 | 18.00-18.20 |
| Ул. 2-я дорога | 12.20-12.40 | 18.20-18.40 |
| Ул. 1-я дорога | 12.40-13.00 | 18.40-19.00 |
| Ул. Красная дорога | 13.00-13.30 | 19.00-19.30 |
| Ул. Колпинская | 13.40-14.00 | 19.40-20.00 |

Места для сбора ТБО не полностью соответствуют СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.1. Срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз); п.2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и огражденной.

Рис.3. Существующие контейнерные площадки

Марку и тип спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов самостоятельно, исходя из имеющегося парка и фактической потребности, определяет предприятие, осуществляющее услуги по вывозу отходов.

Средний пробег от места сбора ТБО до полигона и обратно – 60 км.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов населения.

Вывоз КГО от населения осуществляется 1 раз в неделю. Временное накопление КГО осуществляется на контейнерных площадках ТБО.

Сбор КГО при бесконтейнерной системе сбора должен осуществляться на контейнерных площадках. Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю п. 2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88.

- Система сбора и вывоза жидких отходов неканализованных домовладений.

Вывоз жидких отходов в Красноборском городском поселении осуществляется по заявкам. В дальнейшем, с января 2013 года, планируется осуществлять вывоз ЖБО по графику. Годовой объем образования жидких бытовых отходов составляет в среднем 2500 куб.м. Жидкие бытовые отходы передаются предприятию ОАО «ЛОКС», точка слива – п. Ульяновка.

п.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. Для сбора ЖБО в неканализованных домовладениях устраивают дворовые помойницы, которые следует очищать по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода.  Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся на очистные сооружения.

Характеристики систем водоснабжения и канализации в Красноборском городском поселении

1. Водоснабжение

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов | тыс. куб. м в сутки | 12,3 |
| в том числе наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |
| поверхностные: |  |  |
| ВЗС п.Красный Бор | тыс. куб. м в сутки | 11,4 |
| подземные: |  |  |
| артезианская скважина | тыс. куб. м в сутки | 0,9 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн. куб. м в год | 0,175 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн. куб. м в год | 0,082 |
| бюджетная сфера | млн. куб. м в год | 0,006 |
| население | млн. куб. м в год | 0,087 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год): |  |  |
| Холодная | литров в сутки | 82 |
| норма потребления холодной воды | литров в сутки | 180 |
| Горячая | литров в сутки | 72 |
| норма потребления горячей воды | литров в сутки | 120 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 28,01 |

2. Канализация

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Мощность очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 0,7 |
| в том числе: |  |  |
| биологической очистки | тыс. куб. м в сутки | 0,7 |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
| КОС г.п.Красный Бор | тыс. куб. м в сутки | 0,7 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. куб. м в год | 0,121 |
| в том числе через очистные сооружения | млн. куб. м в год | 0,121 |
| cброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. куб. м в год | 0,1241 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 6,2 |

- Система сбора и вывоза ТБО и КГО с территорий учреждений и организаций

Организации и учреждения заключают собственные договора на вывоз отходов.

Тарифы на вывоз и обезвреживание отходов

Затраты бюджета – на сбор и вывоз отходов – порядка 600 000 рублей в год.

Данные о тарифах на вывоз и обезвреживание отходов представлены в табл. 2.16.

Таблица 2.16.

| Тарифы на вывоз и обезвреживание |
| --- |
| Твердых бытовых отходов, руб./куб.м | Жидких бытовых отходов, руб./куб.м |
| Для населения: | Для населения: |
| Благоустроенного муниципального жилищного фонда | 396,5 | Неблагоустроенного муниципального жилищного фонда | 313,94 |
| Неблагоустроенного муниципального жилищного фонда | 396,5 |  |  |
| Благоустроенного частного жилищного фонда | - | Неблагоустроенного частного жилищного фонда | 1800 |
| Неблагоустроенного частного жилищного фонда | 60 руб./120 л |  |  |
| Для бюджетных организаций | 550 | Для бюджетных организаций | - |
| Для коммерческих организаций | 450 | Для коммерческих организаций | 450 |

### 2.3.3. Оценка затрат функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим образом:

- услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по выгребу (откачке) жидких отходов государственному регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной, стоимость ее выполнения устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых бытовых отходов.

По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО оплачивается в составе платы за жилое помещение.

Согласно Жилищному кодексу РФ (Ст. 155), наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением либо непосредственно наймодателю жилого помещения, либо – в случае нахождения жилищного фонда в многоквартирном доме – вносят плату за пользование жилым помещением управляющей организации. Управляющую организацию для многоквартирного жилого дома, находящегося в муниципальной собственности, определяют органы местного самоуправления путем проведения открытого конкурса. Кроме того, возможен вариант, когда наниматель жилого помещения вносит плату за пользование жилым помещением меньше, чем установленную в договоре управления – в таком случае оставшуюся часть платы вносит наймодатель в согласованном с управляющей организацией порядке. Таким образом, существует возможность варьировать платежи населения, проживающего в муниципальном жилом фонде – за счет средств наймодателя.

Поскольку на органы местного самоуправления возложена обязанность по организации сбора и вывоза отходов, местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям.

#### 2.3.3.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение требований к санитарному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов. В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов.

Основными целями установления экономически обоснованных тарифов являются:

  - защита интересов потребителей, в том числе населения;

  - создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;

  - создание условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих организаций на текущую деятельность и развитие.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказывающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.

Процедура расчета экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов

А) Алгоритм расчета тарифа

Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного тарифа – является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса.

Б) Анализ фактических затрат

Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной составляющей.

Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует выделить:

  - оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;

  - выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

  - выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным обязательствам;

  - учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители;

  - учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами качество обслуживания.

Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами.

При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным условиям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности населенного пункта и технологии обращения с отходами.

В) Планирование себестоимости услуг

Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме затраты на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.

Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем:

  - оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов;

  - учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, топлива и смазочных материалов.

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат организации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости.

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показателей за предшествующий период.

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям себестоимости:

- материалы;

- топливо;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- оплата труда;

- прочие прямые затраты;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная структура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%.

Г) Планирование прибыли

Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня рентабельности).

С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая:

- частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или новое строительство;

- покрытие долговых обязательств организаций по  оплате процентов за кредит и возврату средств, привлеченных на эти цели.

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или план (программа) развития, составленный, как правило, на два-три года. В эти программы включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из прибыли).

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом:

,

где   - часть прибыли, направляемая на капитализацию;

- объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств.

Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабельности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении.

Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней.

Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть:

где     - рентабельность, %;

- плановая прибыль, руб.;

- себестоимость общего объема оказанных услуг, руб.

Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализированной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов.

Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий.

#### 2.3.3.2. Расчет затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твердых бытовых отходов

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и способов сбора отходов.

Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует специальных транспортных средств для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для вторичной переработки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требующих обезвреживания. Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропровода и с мусоропроводом.

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

- Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и капитальный ремонт);

- Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

- Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при помощи определенных методов распределения косвенных затрат).

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров.

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить:

- Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;

- Площадь селитебных земель города;

- Численности и плотности населения, поскольку численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов;

- Нормы накопления ТБО, мз/год.

Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются:

- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.);

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров);

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок.

Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

- строительство новых площадок и защитных экранов;

- проведение текущего и капитального ремонта площадок;

- уборку территории контейнерной площадки.

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

- материалы (расходы на приобретение саженцев для зеленых ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

- оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг входит в тариф на содержание и ремонт жилья.

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

- Удаление мусора из мусороприемных камер;

- Уборка мусороприемных камер;

- Мойка сменных мусоросборников;

- Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

- Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

- Уборка бункеров;

- Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

- Дезинфекция мусоросборников;

- Прочие операции.

Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответствии с общими принципами, т.е. по следующим статьям:

- материалы;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

- ремонт и техническое обслуживание;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.3.3. Расчет затрат, связанных с операциями по вывозу твердых бытовых отходов

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до места обезвреживания могут достигать 80% от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализированная организация.

Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортировкой) отходов.

Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество предоставления этих услуг.

Необходимое    количество    машин    определяется    объемом    вывозимого    мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.

Производительность работы мусоровозов зависит от:

- объема перевозимого мусора за 1 рейс;

- способов загрузки и выгрузки мусора;

- дальности перевозки его к месту обезвреживания.

Необходимое   количество   мусоровозов   при   системе   несменяемых   сборников   и контейнерных машин при сменяемых контейнерах () рассчитывают по формуле:

где      -   расчетное   среднесуточное   накопление   домового   мусора   с   учетом неравномерности накопления, м3;

- производительность 1 мусоровоза или контейнерной машины за 1 рабочий день, м3;

- коэффициент использования автомобилей в парке.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова.

Число рейсов за рабочий день () определяют по формуле:

где

- продолжительность чистого рабочего времени, мин.;

- продолжительность одного рейса, мин.;

- продолжительность рабочего дня, ч;

- расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора, км;

- средняя скорость мусоровоза, км/ч;

- суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды

от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников,

мин.;

- расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте

приема мусора, км;

- время разгрузки мусоровоза в пункте приема мусора.

Количество контейнерных машин () определяют по формуле:

,

где  - количество ежедневно вывозимых контейнеров;

- число рейсов, совершаемых одной машиной от места погрузки накопленных контейнеров до места их разгрузки в течение 1 рабочего дня;

- количество контейнеров, устанавливаемых на машине;

- коэффициент использования парка контейнерных машин.

Число рейсов контейнерных машин определяется так же, как и число рейсов мусоровозов.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.

Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:

производительности и типа оборудования; вида перегружаемых отходов;

расстояния   от   места   сбора   отходов   до   мусороперегрузочной   станции   и   от мусороперегрузочной станции до полигона;

от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:

- Затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на
каждый рейс).

- Затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс).

- Затрат на пробеги.

Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются:

- материалы (используемые только при работе машин и механизмов);

- топливо;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно
занятых на работе по вывозу отходов);

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору.

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из:

- затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС;

- затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон;

- затрат на эстакаде.

В свою очередь затраты на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС складываются из:

- затрат на погрузку-разгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробег из домовладений на полигон и обратно (на каждый рейс);

- затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс).

Затраты на вывоз ТБО с эстакады МПС на полигон складываются из:

- затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробег с эстакады МПС на полигон и обратно (на каждый рейс).

Включение в себестоимость затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду и с эстакады на полигон осуществляется аналогично расчету затрат при прямом вывозе ТБО из мест образования на полигон.

Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям:

- Материалы - расход материалов, используемых при работе машин и механизмов станции,
а также запчасти.

- Электроэнергия - в случае использования мусороперегрузочной     станции     с электроприводом   -   затраты на  электроэнергию, используемую на  двигательные и технологические    нужды.  Эти затраты определяются исходя из норм расхода электроэнергии, объема  выполняемых  работ и оказываемых услуг, установленной мощности электродвигателей и действующих тарифов.

- Оплата труда.

- Амортизация оборудования мусороперегрузочной станции.

- Текущий и капитальный ремонт.

- Прочие прямые расходы.

- Цеховые расходы.

- Общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.3.5. Заключение по формированию тарифа

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.

### 2.3.4. Система утилизации и размещения отходов

Местонахождение и характеристика сооружений для размещения отходов

На территории МО Красноборское городское поселение используется один способ обезвреживания ТБО - путем захоронения на полигоне вне территории муниципального образования.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон, расположенный в д. Куньголово в 27 км от г.п.Красный Бор. Организация, обслуживающая полигон – ООО «Спецавтотранс».

Пункты приема вторичного сырья

В  МО Красноборское городское поселение система приема вторичного сырья отсутствует.

Выделение и использование вторичного сырья из ТБО является действенным средством контроля их потока, сбережения природных ресурсов и снижения расходов на удаление ТБО. Однако система приема вторичного сырья в настоящее время отсутствует, в связи с чем, значительная часть отходов, которые можно вторично использовать, попадает на полигон.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для экономики МО Красноборское городское поселение рекомендуется организация пунктов вторсырья.

Необходимый расчет организации пунктов приема вторсырья будет детально проработан в генеральной схеме второго уровня (комплексная схема санитарной очистки Тосненского района).

# ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Отсутствуют объективные данные об объемах отходов потребления образующихся на территории поселения.

  - Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

  - На территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов.

  - Отсутствует система учета образования и удаления жидких бытовых отходов.

      - Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

      - Контейнерные площадки не имеют соответствующего требованиям СанПиН обустройства.

      - Существующий порядок вывоза отходов для  жилого фонда в теплое время года не соответствует нормам СанПиН (рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года (4(, в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня).

      - В поселение не развита система селективного сбора вторичных ресурсов.

        - Система уличной уборки:

  - Плохое состояние дорожного покрытия, значительное количество дорог без усовершенствованного покрытия;

        - Необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля над объемами образующихся отходов;

        - Необходим полный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

            - Необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для более подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТБО на всех стадиях движения отходов.

            - С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для Красноборского городского поселения необходим расчет организации пунктов приема вторсырья (генеральная схема второго уровня).

            - В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.

            - В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечить:

- места для сбора ТБО и КГО в соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.

- периодичность вывоза ТБО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1.

- 100%-ый охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и жидких отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПин 42-128-4690-88 п.2.1.

- расчет необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

- организацию механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПин 42-128-4690-88 п.4.

- пересмотр политики в системе учета и контроля объектов санитарной очистки и образуемых объемов отходов.

- осуществление регулярной промывки сборников ТБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.4.

- обоснование необходимых мощностей спецавтохозяйства по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории.

- охват частного сектора контейнерной системой сбора и вывоза ТБО.

- охват неблагоустроенного жилого фонда и частного сектора системой сбора и вывоза жидких отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПин 42-128-4690-88 п.1.3.

- полный охват предприятий и организаций договорами на вывоз отходов.

Реконструкцию дорожного покрытия, благоустройство неусовершенствованных  дорог, внутридворовых территорий, обустройство газонов, цветников.

- Проведение рекламных, пропагандистских и образовательных программ для всех слоев населения с целью просвещения и подготовки к внедрению новых технологий в сфере обращения с отходами.

# Footnotes

Расчётные показатели приняты в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

# Text boxes

Красный Бор

Очистные сооружения

КНС